Ch­¬ng X

C«ng t¸c lµm m¸i,  lµm trÇn

Vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c

# AK.10000 C«ng t¸c lµm m¸i

# AK.11000  Lîp m¸i ngãi

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m lªn m¸i, lîp ngãi, x©y bê nãc, bê ch¶y, hoµn thiÖn ®óng yªu cÇu kü thuËt

AK.11100  Lîp m¸i ngãi 22v/m2

AK.11200 Lîp m¸i ngãi 13v/m2

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Ngãi 22v/m2 | Ngãi 13v/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | (16 | ( 4 | (16 |
| AK.111 AK.112 | Lîp m¸i ngãi 22v/m2 Lîp m¸i ngãi 13v/m2 | VËt liÖu Lit« 3x3 Ngãi Ngãi bß G¹ch chØ V÷a xi m¨ng §inh 6cm D©y thÐp Nh©n c«ng 3,0/7 M¸y thi c«ng M¸y trén v÷a 80l VËn th¨ng 0,8T | m3 viªn viªn viªn m3 kg kg c«ng ca ca | 0,426 2260 27 62 0,23 5,3 2,55 12,42 0,035 - | 0,426 2260 27 62 0,23 5,3 2,55 13,70 0,035 0,60 | 0,302 1339 27 62 0,23 3,02 2,55 10,2 0,035 - | 0,302 1339 27 62 0,23 3,02 2,55 11,22 0,035 0,60 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

AK.11300 Lîp m¸i ngãi 75v/m2

AK.11400 Lîp ngãi ©m d­¬ng

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Ngãi 75v/m2 | Ngãi ©m d­¬ng 80v/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | (16 | ( 4 | (16 |
| AK.113 AK.114 | Lîp m¸i ngãi 75v/m2 Lîp m¸i ngãi ©m d­¬ng | VËt liÖu Lit« Ngãi Ngãi bß G¹ch chØ V÷a §inh 6cm Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén v÷a 80l VËn th¨ng 0,8T | m3 viªn viªn viªn m3 kg c«ng ca ca | 0,75 7725 27 62 0,23 7,0 15,59 0,035 - | 0,75 7725 27 62 0,23 7,0 17,37 0,035 0,60 | 0,80 8240 27 62 0,23 7,0 15,59 0,035 - | 0,80 8240 27 62 0,23 7,0 17,37 0,035 0,60 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

AK.12000 Lîp m¸i, che t­êng b»ng fibr«xi m¨ng, t«n tr¸ng kÏm, tÊm nhùa

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, khoan, b¾t vÝt, lîp m¸i che t­êng, tÊm óp nãc, hoµn thiÖn ®óng theo yªu cÇu kü thuËt

AK.12100 Lîp m¸i, che t­êng Fibr« xi m¨ng (0,92 ( 1,52m)

AK.12200 Lîp m¸i, che t­êng t«n mói

AK.12300 Lîp m¸i, che t­êng tÊm nhùa

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Fibr« xim¨ng | T«n mói | TÊm nhùa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ChiÒu dµi (2m | ChiÒu dµi bÊt kú |  |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
| AK.121 | Lîp m¸i che | Fibr«xim¨ng | m2 | 129,5 | - | - | - |
|  | t­êng b»ng | T«n mói | m2 | - | 133,5 | 118,5 | - |
|  | fibr« xi m¨ng | TÊm nhùa | m2 | - | - | - | 132,5 |
|  |  | §inh, ®inh vÝt | c¸i |  | 320 | 450 | 300 |
| AK.122 | Lîp m¸i che | Mãc s¾t ®Öm | c¸i | 280 | - | - | - |
|  | t­êng b»ng t«n |  |  |  |  |  |  |
|  | mói | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 7,30 | 6,40 | 4,50 | 5,12 |
| AK.123 | Lîp m¸i che |  |  |  |  |  |  |
|  | t­êng b»ng tÊm |  |  |  |  |  |  |
|  | nhùa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 22 | 31 |

AK.13100 D¸n ngãi trªn m¸i nghiªng bª t«ng

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Ngãi mòi hµi 75viªn/m2 | Ngãi 22viªn/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | Ngãi 22 viªn/m2 | viªn | - | 23,1 |
| AK.131 | D¸n ngãi | Ngãi mòi hµi | viªn | 78,5 | - |
|  |  | V÷a | m3 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,55 | 0,50 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AK.20000 C«ng t¸c tr¸t

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, trén v÷a, tr¸t theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

AK.21000 Tr¸t t­êng

AK.21100 Tr¸t t­êng ngoµi

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy tr¸t (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |  |
| AK.211 | Tr¸t t­êng ngoµi | V÷a | m3 | 0,012 | 0,017 | 0,023 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,22 | 0,26 | 0,32 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y trén 80 l | ca | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AK.21200 Tr¸t t­êng trong

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy tr¸t (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |  |
| AK.212 | Tr¸t t­êng trong | V÷a | m3 | 0,012 | 0,017 | 0,023 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,15 | 0,20 | 0,22 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y trén 80 l | ca | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Ghi chó: NÕu tr¸t t­êng x©y g¹ch rçng th× ®Þnh møc hao phÝ v÷a t¨ng 10%

AK.22100 Tr¸t trô, cét, lam ®øng, cÇu thang

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy tr¸t (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|  | Tr¸t trô, cét, lam ®øng, cÇu thang | VËt liÖu |  |  |  |  |
| AK.221 |  | V÷a | m3 | 0,013 | 0,018 | 0,025 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,498 | 0,52 | 0,57 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y trén 80l | ca | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AK.23000  Tr¸t xµ dÇm, trÇn

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇnhao phÝ | §¬n vÞ | Xµ dÇm | TrÇn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |
| AK.23 | Tr¸t xµ dÇm, trÇn | V÷a | m3 | 0,018 | 0,018 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,35 | 0,5 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y trén v÷a 80l | ca | 0,003 | 0,003 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | 110 | 210 |

Ghi chó:

NÕu ph¶i b¶ líp b¸m dÝnh b»ng xi m¨ng lªn bÒ mÆt tr­íc khi tr¸t xµ dÇm, trÇn bª t«ng th× ®Þnh møc vËt liÖu, nh©n c«ng nãi trªn ®­îc nh©n víi hÖ sè KVL=1,25 vµ KNC= 1,10

AK.24000 Tr¸t, ®¾p phµo ®¬n, phµo kÐp, gê chØ

§¬n vÞ tÝnh: 1m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Phµo ®¬n | Phµo kÐp | Tr¸t gê chØ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.241 | §¾p phµo ®¬n §¾p phµo kÐp Tr¸t gê chØ | VËt liÖu |  |  |  |  |
| AK.242 |  | V÷a xi m¨ng | m3 | 0,011 | 0,013 | 0,0025 |
| AK.243 |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,5 | 9,5 | 9,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 0,2 | 0,25 | 0,122 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |

AK.25100 Tr¸t sª n«, m¸i h¾t, lam ngang

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.251 | Tr¸t sª n«, m¸i h¾t, lam ngang | VËt liÖu |  |  |
|  |  | V÷a | m3 | 0,012 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 0,24 |
|  |  |  |  | 10 |

AK.25200 Tr¸t vÈy t­êng chèng vang

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tr¸t vÈy t­êng chèng vang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VËt liÖu |  |  |
| ¹K.252 | Tr¸t vÈy t­êng chèng vang | V÷a | m3 | 0,041 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 0,31 |
|  |  |  |  | 10 |

AK.26100 Tr¸t granit« gê chØ, gê låi, ®è t­êng

§¬n vÞ tÝnh: 1m

| M· hiÖu | C«ng t¸c X©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tr¸t gê chØ, gê låi, ®è t­êng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VËt liÖu |  |  |
| AK.261 | Tr¸t granit« gê | V÷a lãt | m3 | 0,0016 |
|  | chØ, gê låi, ®è | §¸ tr¾ng nhá | kg | 1,411 |
|  | t­êng | Bét ®¸ | kg | 0,705 |
|  |  | Xi m¨ng tr¾ng | kg | 0,761 |
|  |  | Bét mÇu | kg | 0,0106 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 0,32 |
|  |  |  |  | 10 |

AK.26200 Tr¸t granit« tay vÞn cÇu thang, tay vÞn lan can

AK.26300  Tr¸t granit« thµnh « v¨ng, sª n«, lan can, diÒm che n¾ng

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tr¸t tay vÞn cÇu thang, lan can dÇy 2,5cm | Tr¸t thµnh « v¨ng, sª n«, diÒm che n¾ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DÇy 1cm | DÇy 1,5cm |
| AK.262 | Tr¸t granit« cÇu thang, lan can | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | V÷a lãt | m3 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
|  |  | §¸ tr¾ng nhá | kg | 19,14 | 14,11 | 16,62 |
|  |  | Bét ®¸ | kg | 12,1 | 7,05 | 9,57 |
|  |  | Xi m¨ng tr¾ng | kg | 8,42 | 7,61 | 8,02 |
| AK.263 | Tr¸t granit« | Bét mÇu | kg | 0,111 | 0,106 | 0,111 |
|  | thµnh « | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 2,93 | 1,55 | 1,55 |
|  | v¨ng, sª n«, |  |  |  |  |  |
|  | diÒm che |  |  |  |  |  |
|  | n¾ng |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |

Ak.26400 Tr¸t granit« t­êng, trô cét

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tr¸t t­êng | Tr¸t trô, cét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tr¸t granit« t­êng Tr¸t granit« Trô cét |  |  |  |  |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |
| AK.264 |  | V÷a lãt | m3 | 0,0155 | 0,0155 |
|  |  | §¸ tr¾ng nhá | kg | 16,62 | 16,62 |
|  |  | Bét ®¸ | kg | 9,57 | 9,57 |
| AK.264 |  | Xi m¨ng tr¾ng | kg | 8,02 | 8,02 |
|  |  | Bét mÇu | kg | 0,111 | 0,111 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 1,05 | 2,53 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AK.27000 Tr¸t ®¸ röa t­êng, trô, cét

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tr¸t t­êng | Tr¸t trô, cét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |
| AK.271 | Tr¸t ®¸ röa | V÷a lãt | m3 | 0,0155 | 0,0155 |
|  | t­êng | §¸ tr¾ng nhá | kg | 15,10 | 15,10 |
|  |  | Xi m¨ng tr¾ng | kg | 8,8 | 8,8 |
| AK.272 | Tr¸t ®¸ röa | Bét ®¸ | kg | 8,5 | 8,5 |
|  | trô, cét | Bét mÇu | kg | 0,05 | 0,05 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,48 | 0,83 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y trén 80l, | ca | 0,003 | 0,003 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

AK.27300 Tr¸t ®¸ röa, thµnh « v¨ng, sª n«, lan can , diÒm ch¾n n¾ng

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tr¸t ®¸ röa thµnh « v¨ng, sª n«, lan can, diÒm ch¾n n¾ng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VËt liÖu |  |  |
| AK.273 | Tr¸t ®¸ röa thµnh sªn«, « v¨ng, lan can, diÒm ch¾n n¾ng | V÷a lãt | m3 | 0,025 |
|  |  | §¸ tr¾ng nhá | kg | 16,32 |
|  |  | Xi m¨ng tr¾ng | kg | 8,90 |
|  |  | Bét ®¸ | kg | 8,70 |
|  |  | Bét mÇu | kg | 0,074 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 1,13 |
|  |  |  |  | 10 |

# AK.30000 C«ng t¸c èp g¹ch, ®¸

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, tr¸t líp lãt líp v÷a xi m¨ng, c­a c¾t g¹ch, tr¸ng m¹ch, ®¸nh bãng lau chïi theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

AK.31000 C«ng t¸c èp g¹ch

AK.31100 èp t­êng, trô, cét

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | KÝch th­íc g¹ch (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 200x250 | 200x300 | 300x300 | 400x400 |
| AK.311 | èp t­êng | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | trô, cét | G¹ch | m2 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
|  |  | V÷a | m3 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,015 |
|  |  | Xi m¨ng | kg | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
|  |  | Xi m¨ng tr¾ng | kg | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,69 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y c¾t g¹ch 1,7KW | ca | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | KÝch th­íc g¹ch (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 500x500 | 600x600 | 450x900 | 600x900 |
| AK.311 | èp t­êng | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | trô, cét | G¹ch | m2 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
|  |  | V÷a | m3 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Xi m¨ng | kg | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,15 |
|  |  | Xi m¨ng tr¾ng | kg | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,42 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y c¾t g¹ch 1,7KW | ca | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AK.31200 èp ch©n t­êng, viÒn t­êng, viÒn trô, cét

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | KÝch th­íc g¹ch (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 120x300 | 120x400 | 120x500 | 150x150 |
| AK.312 | èp ch©n | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | t­êng, | G¹ch | m2 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
|  | viÒn t­êng | Xi m¨ng | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | viÒn trô, | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | cét |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,60 | 0,58 | 0,54 | 0,68 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y c¾t g¹ch 1,7KW | ca | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | KÝch th­íc g¹ch (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 150x300 | 200x400 | 150x500 |
| AK.312 | èp ch©n t­êng, viÒn t­êng, viÒn trô, cét | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | G¹ch | m2 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
|  |  | Xi m¨ng | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,60 | 0,52 | 0,56 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y c¾t g¹ch 1,7KW | ca | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 |

Ghi chó:

C«ng t¸c èp g¹ch ®­îc ®Þnh møc cho 1m2 èp theo kÝch th­íc g¹ch. Khi sö dông ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ c¨n cø vµo lo¹i g¹ch, mµu s¾c, nguån gèc xuÊt xø ®Ó ¸p dông.

AK.32000 c«ng t¸c èp ®¸ tù nhiªn

AK.32100 èp ®¸ granit tù nhiªn vµo t­êng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, kiÓm tra vµ xö lý ®Ó t¹o ph¼ng bÒ mÆt kÕt cÊu tr­íc khi èp, x¸c ®Þnh « tuyÕn, kiÓm tra sau khi èp b»ng m¸y tr¾c ®¹c Lazer lever, ®Þnh vÞ gãc vµ t¹o m¹ch ®ång nhÊt b»ng ke ch÷ thËp, khoan lç (khoan vµo kÕt cÊu vµ vµo ®¸), ®Æt mãc treo, èp ®¸ chÝt m¹ch (b»ng Silicon), ®¸nh bãng bÒ mÆt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Cã chèt b»ng Inox | Sö dông keo d¸n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.321 | èp ®¸ granit tù nhiªn vµo t­êng | VËt liÖu §¸ granÝt tù nhiªn Mãc inox Keo d¸n Silicon chÝt m¹ch VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 M¸y thi c«ng M¸y c¾t ®¸ 1,7KW M¸y kh¸c | m2 c¸i kg kg % c«ng ca % | 1,005 11,0 - 0,28 0,5 0,81 0,25 10 | 1,005 - 4,7 0,33 0,5 0,68 0,25 5 |
|  | 10 | 20 |

AK.32200 èp ®¸ cÈm th¹ch, ®¸ hoa c­¬ng vµo  t­êng

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | TiÕt diÖn ®¸ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 0,16 | ≤ 0,25 | > 0,25 |
| AK.322 | èp ®¸ cÈm th¹ch, ®¸ hoa c­¬ng vµo t­êng | VËt liÖu §¸ V÷a xi m¨ng Xi m¨ng tr¾ng Mãc s¾t VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 M¸y thi c«ng M¸y c¾t ®¸ 1,7KW M¸y kh¸c | m2 m2 kg c¸i % c«ng ca % | 1,005 0,035 0,35 24 2,5 1,48 0,25 10 | 1,005 0,035 0,35 16 2,5 1,4 0,25 5 | 1,005 0,035 0,25 8 2,5 1,3 0,25 5 |
|  | 10 | 20 | 30 |

Ghi chó : èp ®¸ Granit, ®¸ cÈm th¹ch, ®¸ hoa c­¬ng vµo cét, trô hao phÝ nh©n c«ng nh©n hÖ sè 1,25 so víi ®Þnh møc èp ®¸ vµo t­êng t­¬ng øng

AK.40000 C«ng t¸c l¸ng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, trén v÷a, l¸ng v÷a, ®¸nh mÇu theo ®óng yªu cÇu kü thuËt

AK.41100 L¸ng nÒn, sµn kh«ng ®¸nh mÇu

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2,0 | 3,0 |
| AK.411 | L¸ng nÒn | VËt liÖu |  |  |  |
|  | sµn kh«ng | V÷a | m3 | 0,025 | 0,035 |
|  | ®¸nh mÇu | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,068 | 0,106 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y trén 80l | ca | 0,003 | 0,004 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AK.41200 L¸ng nÒn, sµn cã ®¸nh mÇu

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2,0 | 3,0 |
| AK.412 | L¸ng nÒn, sµn | VËt liÖu |  |  |  |
|  | cã ®¸nh mÇu | V÷a | m3 | 0,025 | 0,035 |
|  |  | Xi m¨ng PC30 | kg | 0,301 | 0,301 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,091 | 0,125 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y trén 80l | ca | 0,003 | 0,004 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AK.42000 L¸ng sª n«, m¸i h¾t, m¸ng n­íc, bÓ n­íc, giÕng n­íc,

giÕng c¸p, m­¬ng c¸p, m­¬ng r·nh, hÌ

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sª n«, m¸i h¾t, m¸ng n­íc dÇy 1cm | BÓ n­íc, giÕng n­íc, giÕng c¸p dÇy 2cm | M­¬ng c¸p, m­¬ng r·nh dÇy 1cm | HÌ dÇy 3cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.421 AK.422 AK.423 AK.424 | L¸ng sª n«, m¸i h¾t, m¸ng n­íc L¸ng bÓ n­íc, giÕng n­íc, giÕng c¸p L¸ng m­¬ng c¸p, m­¬ng r·nh L¸ng hÌ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | V÷a Xi m¨ng PC30 VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,0/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l | m3 kg % c«ng ca | 0,013 - 0,5 0,118 0,003 | 0,025 0,303 0,5 0,142 0,003 | 0,013 - 0,5 0,118 0,003 | 0,035 0,301 0,5 0,135 0,003 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |

AK.43000 L¸ng granit« nÒn sµn, cÇu thang

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | NÒn sµn | CÇu thang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.431 | L¸ng granit« nÒn sµn L¸ng granit« cÇu thang | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | §¸ tr¾ng | kg | 12,06 | 16,5 |
|  |  | Bét ®¸ | kg | 5,628 | 9,5 |
| AK.432 |  | Bét mÇu | kg | 0,071 | 0,105 |
|  |  | Xi m¨ng tr¾ng | kg | 5,656 | 9,5 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 1,52 | 2,77 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

AK.44000 l¸ng, g¾n sái nÒn, s©n, hÌ ®­êng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, trén v÷a, l¸ng v÷a, g¾n sái, chµ röa mÆt l¸ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy l¸ng (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,5 | 2 |
| AK.441 | L¸ng g¾n sái nÒn, s©n, hÌ ®­êng | VËt liÖu Sái h¹t lín Xi m¨ng Bét ®¸ NÑp gç 10x20 VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,0/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l | kg kg kg m % c«ng ca | 30,00 9,40 6,50 0,50 1,5 0,40 0,003 | 40,00 12,50 9,00 0,50 1,5 0,45 0,003 |
|  | 10 | 20 |

AK.50000 C«ng t¸c l¸t g¹ch, ®¸

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, trén v÷a l¸ng v÷a, c¾t g¹ch, ®¸, l¸t g¹ch, ®¸, miÕt m¹ch, lau chïi vÖ sinh bÒ mÆt, hoµn thiÖn c«ng t¸c l¸t ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.

AK.51000 C«ng t¸c l¸t g¹ch

AK.51100  L¸t g¹ch chØ, g¹ch thÎ

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | L¸t g¹ch chØ | L¸t g¹ch thÎ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |
| AK.511 | L¸t g¹ch chØ | G¹ch chØ, g¹ch thÎ | viªn | 40 | 44,5 |
|  | L¸t g¹ch thÎ | V÷a miÕt m¹ch | m3 | 0,00255 | 0,00275 |
|  |  | V÷a lãt | m3 | 0,0255 | 0,0255 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 0,136 | 0,156 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AK.51200 L¸t NÒN, SµN

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | KÝch th­íc g¹ch (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 150x150 | 200x200 | 200x300 | 300x300 |
| AK.512 | L¸t nÒn, | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | sµn | G¹ch | m2 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
|  |  | V÷a | m3 | 0,016 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Xi m¨ng | kg | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,80 |
|  |  | Xi m¨ng tr¾ng | kg | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,183 | 0,175 | 0,173 | 0,17 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y c¾t g¹ch 1,7KW | ca | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | KÝch th­íc g¹ch (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 400x400 | 500x500 | 450x600 | 600x600 | 600x900 |
| AK.512 | L¸t nÒn, | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  | sµn | G¹ch | m2 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
|  |  | V÷a | m3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Xi m¨ng | kg | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
|  |  | Xi m¨ng tr¾ng | kg | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y c¾t g¹ch 1,7KW | ca | 0,035 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

Ghi chó:

Tr­êng hîp l¸t g¹ch granite nh©n t¹o th× m¸y thi c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,3 so víi ®Þnh møc t­¬ng øng.

AK.52000 L¸t, d¸n g¹ch vØ

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | L¸t g¹ch vØ | D¸n g¹ch vØ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.521 | L¸t g¹ch vØ | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | G¹ch vØ | m2 | 1,005 | 1,005 |
|  |  | V÷a | m3 | 0,0155 | - |
|  |  | Keo d¸n | kg | - | 0,5 |
| AK.522 | D¸n g¹ch vØ | Xi m¨ng tr¾ng | kg | 2,0 | 2,0 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1 | 1,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,2 | 0,22 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

AK.53000 l¸t bËc tam cÊp, bËc cÇu thang

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | BËc tam cÊp | BËc cÇu thang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.531 AK.532 | L¸t bËc tam cÊp L¸t bËc cÇu thang | VËt liÖu G¹ch V÷a xi m¨ng Xi m¨ng tr¾ng VËt liÖu kh¸c. Nh©n c«ng 4,0/7 M¸y thi c«ng M¸y c¾t 1,7KW | m2 m3 kg % c«ng ca | 1,05 0,025 0,15 1,5 0,35 0,15 | 1,05 0,025 0,15 1,5 0,45 0,20 |
|  | 10 | 10 |

AK.54000 L¸t g¹ch chèng nãng

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu |  | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | G¹ch 22x10,5x15 4lç (cm) | G¹ch 22x15x10,5 6lç (cm) | G¹ch 22x22x10,5 10 lç (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.541 AK.542 AK.543 | G¹ch 22x10,5x15 G¹ch 22x15x10,5 G¹ch 22x22x10,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | G¹ch | viªn | 40 | 29 | 21 |
|  |  | V÷a miÕt m¹ch | m3 | 0,0075 | 0,0050 | 0,0055 |
|  |  | V÷a lãt | m3 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 |
|  |  | VËt liÖu klh¸c | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |

AK.55000l¸t g¹ch s©n, nÒn ®­êng, vØa hÌ

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ dông cô, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, trén v÷a, l¸t g¹ch, miÕt m¹ch ®¸nh ®é dèc theo yªu cÇu kü thuËt, b¶o ®¶m an toµn giao th«ng, phÇn mãng tÝnh riªng.

AK.55100 L¸t g¹ch xi m¨ng

AK.55200L¸t g¹ch l¸ dõa

AK.55300 L¸t g¹ch xi m¨ng tù chÌn

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | G¹ch xi m¨ng | G¹ch l¸ dõa | G¹ch xi m¨ng tù chÌn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ChiÒu dÇy (cm) |
|  |  |  |  |  |  | 3,5 | 5,5 |
| AK.551 AK.552 AK.553 | L¸t g¹ch xi m¨ng L¸t g¹ch l¸ dõa L¸t g¹ch xi m¨ng tù chÌn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | G¹ch xi m¨ng | m2 | 1,01 | - | - | - |
|  |  | G¹ch l¸ dõa | viªn | - | 44,5 | - | - |
|  |  | G¹ch xi m¨ng tù chÌn | m2 | - | - | 1,01 | 1,01 |
|  |  | V÷a lãt | m3 | 0,0255 | 0,0255 | - | - |
|  |  | V÷a miÕt m¹ch | m3 | - | 0,0028 | - | - |
|  |  | Xi m¨ng PC30 | kg | 0,08 | - | - | - |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,18 | 0,19 | 0,14 | 0,16 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 |

## AK.55400 l¸t g¹ch ®Êt nung

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | KÝch th­íc g¹ch (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 300x300 | 350x350 | 400x400 |
| AK.554 | L¸t g¹ch ®Êt nung | VËt liÖu G¹ch ®Êt nung V÷a lãt Xi m¨ng Nh©n c«ng 4,0/7 | m2 m3 kg c«ng | 1,01 0,026 2,0 0,173 | 1,01 0,026 1,75 0,170 | 1,01 0,026 1,50 0,165 |
|  | 10 | 20 | 30 |

AK.56100  L¸t ®¸ cÈm th¹ch, ®¸ hoa c­¬ng nÒn, sµn

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | TiÕt diÖn ®¸ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 0,16 | ≤ 0,25 | >0,25 |
| AK.561 |  | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  | L¸t ®¸ cÈm th¹ch, hoa c­¬ng | §¸ | m2 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  |  | V÷a xi m¨ng | m3 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | Xi m¨ng tr¾ng | kg | 0,5 | 0,35 | 0,25 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,50 | 0,435 | 0,37 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y c¾t 1,7KW | ca | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Ghi chó: L¸t ®¸ cÈm th¹ch, ®¸ hoa c­¬ng bËc tam cÊp, bËc cÇu thang hao phÝ nh©n c«ng nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc l¸t ®¸ nÒn sµn t­¬ng øng

### AK.56200 L¸t ®¸ bËc tam cÊp, bËc cÇu thang, MÆt bÖ  c¸c lo¹i (bÖ bÕp, bÖ bµn, bÖ lavabo...)

§¬n vÞ tÝnh:1 m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | BËc tam cÊp | BËc cÇu thang | MÆt bÖ c¸c lo¹i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.562 | L¸t ®¸ bËc tam cÊp, bËc cÇu thang, mÆt bÖ c¸c lo¹i. | VËt liÖu §¸ granÝt tù nhiªn V÷a xi m¨ng Xi m¨ng tr¾ng VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,0/7 M¸y thi c«ng M¸y c¾t 1,7KW | m2 m3 kg % c«ng ca | 1,05 0,025 0,15 0,5 0,45 0,20 | 1,05 0,025 0,15 0,5 0,50 0,20 | 1,05 0,025 0,15 0,5 0,62 0,35 |
|  | 10 | 20 | 30 |

AK.57000 bã vØa hÌ, ®­êng b»ng tÊm bª t«ng ®óc s½n

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, trén v÷a, l¾p vØa, miÕt m¹ch hoµn chØnh b¶o qu¶n vØa theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Bã vØa th¼ng | Bã vØa cong 20x20cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18x22 x100cm | 18x33 x100cm |  |
| AK.571 AK.572 | Bã vØa th¼ng hÌ, ®­êng b»ng tÊm bª t«ng ®óc s½n Bã vØa cong hÌ, ®­êng b»ng tÊm bª t«ng ®óc s½n |  |  |  |  |  |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | TÊm bª t«ng | m | 1,025 | 1,025 | 1,025 |
|  |  | V÷a xi m¨ng | m3 | 0,005 | 0,0053 | 0,015 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,1 | 0,14 | 0,46 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 |

AK.60000 C¤NG T¸C LµM TRÇN

AK.61000 Lµm trÇn cãt Ðp, TRÇN Gç D¸N

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | TrÇn cãt Ðp | TrÇn gç d¸n, v¸n Ðp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.611 | Lµm trÇn cãt Ðp | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | Cãt Ðp | m2 | 1,10 | - |
| AK.612 | Lµm trÇn gç d¸n | Gç d¸n, v¸n Ðp | m2 | - | 1,10 |
|  |  | Gç xÎ | m3 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | §inh c¸c lo¹i | kg | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,14 | 0,14 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

Lµm trÇn gç d¸n cã tÊm c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt,

trÇn v¸n Ðp bäc SIMILI, tÊm th¹ch cao, tÊm nhùa, lAmbri...

AK.62000 Lµm trÇn gç d¸n cã tÊm c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | TrÇn cã tÊm c¸ch ©m acostic | TrÇn cã tÊm c¸ch nhiÖt sirofort |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.621 | Lµm trÇn gç d¸n | VËt liÖu |  |  |  |
|  | (v¸n Ðp) c¸ch ©m | Gç xÎ | m3 | 0,024 | 0,024 |
|  | acostic | Gç d¸n (v¸n Ðp) | m2 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | §inh c¸c lo¹i | kg | 0,18 | 0,18 |
| AK.622 | Lµm trÇn gç d¸n (v¸n Ðp) c¸ch nhiÖt sirofort | TÊm c¸ch ©m | m2 | 1,05 | - |
|  |  | TÊm c¸ch nhiÖt | m2 | - | 1,05 |
|  |  | Keo d¸n | kg | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

AK.63100 Lµm trÇn v¸n Ðp bäc simili, mót dÇy 5cm nÑp ph©n «

b»ng gç

AK.63200 Lµm trÇn v¸n Ðp chia « nhá cã gio¨ng ch×m hoÆc nÑp

næi trang trÝ

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | TrÇn bäc simili, mót dÇy 3(5cm | TrÇn chia « cã gio¨ng ch×m hoÆc nÑp næi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.631 | Lµm trÇn v¸n Ðp bäc Simili, mót dÇy 3 ( 5cm nÑp ph©n « b»ng gç Lµm trÇn v¸n Ðp chia « nhá cã gio¨ng ch×m hoÆc nÑp næi trang trÝ | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | V¸n Ðp | m2 | 1,10 | 1,10 |
|  |  | Gç xÎ | m3 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | NÑp gç | m | 2,0 | - |
|  |  | Simili | m2 | 1,3 | - |
| AK.632 |  | Mót dÇy 3(5cm | m2 | 1,1 | - |
|  |  | §inh c¸c lo¹i | kg | 0,2 | 0,2 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 5,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 2,0 | 0,7 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

Ak.64000 Lµm trÇn b»ng tÊm th¹ch cao, tÊm nhùa hoa v¨n , tÊm nhùa cã khung x­¬ng

§¬n vÞ tÝnh: 1 m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | TÊm trÇn th¹ch cao hoa v¨n 50x50cm | TÊm trÇn nhùa hoa v¨n 50x50cm | Lµm trÇn nhùa + khung x­¬ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.641 | Lµm trÇn b»ng tÊm trÇn th¹ch cao hoa v¨n 50x50cm; 61x41cm | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | Gç xÎ | m3 | 0,02 | 0,02 | - |
|  |  | ThÐp gãc | kg | 2,5 | - | - |
|  |  | ThÐp trßn | kg | 2,0 | - | - |
| AK.642 | Lµm trÇn b»ng tÊm nhùa hoa v¨n 50x50cm | TÊm trÇn th¹ch cao | tÊm | 4,0 | - | - |
|  |  | TÊm nhùa | tÊm | - | 4,0 | - |
|  |  | TÊm nhùa+khung x­¬ng | m2 | - | - | 1,05 |
| AK.643 | Lµm trÇn b»ng tÊm nhùa khung x­¬ng s¾t L3x4 | NÑp gç | m | - | 4,0 | - |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 1,50 | 0,8 | 0,26 |
|  |  |  |  | 110 | 210 | 310 |

AK.65100 Lµm trÇn lambri gç

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Lambris gç dÇy 1,0cm | Lambris gç dÇy 1,5cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |
| AK.651 | Lµm trÇn | Gç xÎ | m3 | 0,02 | 0,02 |
|  | Lambri gç | Gç v¸n lµm Lambri | m3 | 0,012 | 0,017 |
|  |  | §inh c¸c lo¹i | kg | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 1,75 | 1,75 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## AK.66000 Lµm trÇn b»ng tÊm th¹ch cao

(Khung x­¬ng RONDO, tÊm th¹ch cao ELEPHANR BRAND)

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, tr¾c ®¹c b»ng Lazer lever, l¾p ®Æt khung x­¬ng b»ng m¸y khoan, m¸y c¾t. G¾n tÊm th¹ch cao vµo khung x­¬ng b»ng m¸y xiÕt vÝt, xö lý mèi nèi, hoµn thiÖn b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Lµm trÇn ph¼ng | Lµm trÇn giËt cÊp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.66 AK66 | Lµm trÇn ph¼ng b»ng tÊm th¹ch cao Lµm trÇn giËt cÊp b»ng tÊm th¹ch cao | VËt liÖu Thanh U trªn Thanh U d­íi Thanh V 25x25 Thanh liªn kÕt U trªn víi U d­íi Thanh treo (V nhá) T¨ng ®¬ TÊm th¹ch cao 9mm B¨ng keo l­íi VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 | thanh thanh thanh c¸i c¸i c¸i m2 m % c«ng | 0,557 1,021 0,279 3,732 2,671 2,671 1,05 2,082 2,5 1,8 | 0,587 1,006 0,294 3,690 3,016 3,016 1,05 3,265 1,5 2,1 |
|  | 110 | 210 |

AK.70000 C«ng t¸c lµm méc trang trÝ

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, gia c«ng vµ l¾p dùng c¸c cÊu kiÖn gç ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt.

AK.71100 Lµm v¸ch ng¨n b»ng v¸n Ðp

AK.71200 Lµm v¸ch ng¨n b»ng gç v¸n ghÐp khÝt

AK.71300 Lµm v¸ch ng¨n b»ng gç v¸n chång mÝ

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | V¸ch ng¨n v¸n Ðp | Gç v¸n ghÐp khÝt | Gç v¸n chång mÝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ChiÒu dÇy gç (cm) |
|  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
| AK.711 | Lµm v¸ch ng¨n | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  | b»ng v¸n Ðp | Gç xÎ | m3 | 0,0015 | 0,0172 | 0,023 | 0,02 | 0,025 |
| AK.712 | Lµm v¸ch ng¨n | V¸n Ðp | m2 | 1,1 | - | - | - | - |
|  | b»ng gç v¸n | §inh c¸c lo¹i | kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | ghÐp khÝt | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,3 | 0,38 | 0,38 | 0,58 | 0,58 |
| AK.713 | Lµm v¸ch ng¨n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b»ng gç v¸n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | chèng mÝ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |

AK.72100 Gia c«ng vµ ®ãng ch©n t­êng b»ng gç

AK.72200 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tay vÞn cÇu thang b»ng gç

§¬n vÞ tÝnh: 1m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Ch©n t­êng | Tay vÞn cÇu thang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KÝch th­íc (cm) |
|  |  |  |  | 2x10 | 2x20 | 8x10 | 8x14 |
| AK.721 AK.722 | Gia c«ng vµ ®ãng ch©n t­êng b»ng gç Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tay vÞn cÇu thang b»ng gç | VËt liÖu Gç xÎ | m3 | 0,0023 | 0,0046 | 0,0092 | 0,0129 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 0,143 | 0,172 | 0,40 | 0,49 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

AK.73100 Gia c«ng vµ l¾p dùng khung gç ®Ó ®ãng l­íi, v¸ch ng¨n

AK.73200 Gia c«ng vµ l¾p dùng khung gç dÇm sµn

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Khung gç ®Ó ®ãng l­íi, v¸ch ng¨n | Khung gç dÇm sµn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.731 | Gia c«ng vµ l¾p | VËt liÖu |  |  |  |
|  | dùng khung gç | Gç xÎ | m3 | 1,12 | 1,12 |
|  | ®Ó ®ãng l­íi, | §inh c¸c lo¹i | kg | 3,0 | 3,0 |
|  | v¸ch ng¨n |  |  |  |  |
| AK.732 | Gia c«ng vµ l¾p dùng khung gç dÇm sµn | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 8,0 | 10,0 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

AK.74100 Lµm mÆt sµn gç

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | V¸n dÇy 2cm | V¸n dÇy 3cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.741 | Lµm mÆt sµn gç | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | Gç xÎ | m3 | 0,023 | 0,035 |
|  |  | §inh c¸c lo¹i | kg | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 1,09 | 1,09 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chó:

NÕu v¸n sµn ®ãng theo h×nh x­¬ng c¸, t¹o h×nh trang trÝ theo mÉu thiÕt kÕ th× nh©n c«ng t¨ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,2

AK.75100 Lµm t­êng Lambris

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Lambris gç dÇy 1cm | Lambris gç dÇy 1,5cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.751 | Lµm t­êng | VËt liÖu |  |  |  |
|  | Lambris | Gç xÎ | m3 | 0,013 | 0,019 |
|  |  | §inh c¸c lo¹i | kg | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 1,15 | 1,15 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AK.76100 Gia c«ng vµ ®ãng m¾t c¸o b»ng nÑp gç 3x1cm

AK.76200 Gia c«ng vµ ®ãng diÒm m¸i b»ng gç

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §ãng m¾t c¸o | §ãng diÒm m¸i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lç 5x5cm | Lç 10x10cm | DÇy 2cm | DÇy 3cm |
| AK.761 | Gia c«ng vµ ®ãng | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | m¾t c¸o b»ng nÑp | Gç xÎ | m3 | 0,010 | 0,007 | 0,023 | 0,035 |
|  | gç 3x1cm | §inh c¸c lo¹i | kg | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,84 | 0,74 | 0,30 | 0,33 |
| AK.762 | Gia c«ng vµ ®ãng |  |  |  |  |  |  |
|  | diÒm m¸i b»ng gç |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

AK.77100 D¸n Foocmica vµo c¸c kÕt cÊu

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | D¸n d¹ng tÊm §VT: 1m2 | D¸n d¹ng chØ réng (3cm §VT: 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.771 | D¸n Foocmica vµo c¸c kÕt cÊu | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | Foocmica | m2 | 1,100 | 0,033 |
|  |  | Keo d¸n | kg | 0,15 | 0,0054 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,1 | 0,05 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AK.77200 èp simili + mót vµo cÊu kiÖn gç

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VËt liÖu |  |  |
| AK.772 | èp simili+mót vµo cÊu kiÖn gç | Mót dµy 3(5cm | m2 | 1,1 |
|  |  | Simili | m2 | 1,3 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 |

AK.77300  D¸n giÊy trang trÝ

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c X©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | D¸n giÊy vµo t­êng | D¸n giÊy vµo trÇn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | T­êng gç v¸n | T­êng tr¸t v÷a | TrÇn gç | TrÇn tr¸t v÷a |
| AK.773 | D¸n giÊy | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | trang trÝ | GiÊy trang trÝ | m2 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  |  | Keo d¸n | kg | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,18 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

AK.77400 Lµm v¸ch b»ng tÊm th¹ch cao

Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, ®o ®¸nh dÊu, l¾p ®Æt khung x­¬ng. G¾n tÊm sîi thuû tinh c¸ch ©m, g¾n tÊm th¹ch cao vµo khung x­¬ng, xö lý mèi nèi, hoµn thiÖn b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.774 | Lµm v¸ch b»ng tÊm th¹ch cao | VËt liÖu Thanh U (ngang trªn vµ d­íi) Thanh C (®øng) TÊm th¹ch cao 12mm Sîi thuû tinh ThanhV 25x25 B¨ng keo l­íi S¾t hép 50x50 Thanh nh«m V 50x50 VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 | thanh thanh m2 m2 thanh m m thanh % c«ng | 0,409 0,798 1,05 1,000 0,218 2,959 0,082 0,136 1 1,200 |
|  | 10 |

AK.77500 L¾p gio¨ng ®ång, gio¨ng kÝnh

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, c¾t gio¨ng, ®Æt gio¨ng vµo vÞ trÝ theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ vµ hoµn thiÖn b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü, mü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Gio¨ng ®ång | Gio¨ng kÝnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.775 | L¾p gio¨ng ®ång, | VËt liÖu |  |  |  |
|  | gio¨ng kÝnh trang trÝ | Gio¨ng ®ång | m | 1,02 | - |
|  | kh«ng cã hoa v¨n | Gio¨ng kÝnh | m | - | 1,05 |
|  | cho l¸ng nÒn sµn | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,22 | 0,12 |
|  | granit« |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AK.77600 S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt hép mµn cöa, hép ®Ìn

§¬n vÞ tÝnh : 1m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Hép mµn cöa; hép ®Ìn t­êng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bäc v¸n Ðp | Bäc lambris |
| AK.776 | S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt hép mµn cöa, hép ®Ìn | VËt liÖu Gç V¸n Ðp §inh c¸c lo¹i VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 | m3 m2 kg % c«ng | 0,0055 0,385 0,050 5 0,40 | 0,0033 0,550 0,050 5 0,35 |
|  | 11 | 12 |

§¬n vÞ tÝnh : 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Hép ®Ìn trÇn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ¢m trÇn | §ãng næi |
|  |  |  |  |  | Bäc v¸n Ðp | Bäc lambris |
| AK.776 | S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt hép ®Ìn | VËt liÖu Gç KÝnh x©y dùng V¸n Ðp §inh c¸c lo¹i VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 | m3 m2 m2 kg % c«ng | 0,0150 1,150 0,700 0,150 5 0,80 | 0,0050 1,150 1,700 0,150 5 2,10 | 0,0180 1,150 0,400 0,150 5 2,50 |
|  | 21 | 31 | 32 |

C«ng t¸c quÐt v«i, n­íc xi m¨ng, s¬n, b¶ ma tÝt,

quÐt nhùa bitum chÐt khe nèi, lµm tÇng läc, khíp nèi

AK.81100 QuÐt v«i, quÐt n­íc xi m¨ng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, kiÓm tra, tr¸m, v¸ l¹i bÒ mÆt (nÕu cã). Läc v«i, pha mÇu, quÐt v«i, n­íc xi m¨ng ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Trong nhµ 1 n­íc tr¾ng 2 n­íc mÇu | Ngoµi nhµ | QuÐt n­íc xi m¨ng 2 n­íc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.811 | QuÐt v«i | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  | trong nhµ, | Xi m¨ng | kg | - | - | 1,13 |
|  | ngoµi nhµ, | Bét mÇu | kg | 0,02 | - | - |
|  | quÐt n­íc | V«i côc | kg | 0,30 | 0,316 | - |
|  | xi m¨ng | PhÌn chua | kg | 0,006 | 0,006 | - |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,038 | 0,045 | 0,030 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AK.81200 Quay v«i gai vµo c¸c kÕt cÊu

AK.81300 Phun xèp vµo c¸c kÕt cÊu b»ng v÷a xi m¨ng

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Quay v«i gai | Phun xèp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao ( 4m | ChiÒu cao >4m | Xi m¨ng c¸t vµng kh«ng trén mÇu | Xi m¨ng c¸t vµng cã trén mÇu |
| AK.812 | Quay v«i gai | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | vµo c¸c kÕt | C¸t vµng | m3 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 |
|  | cÊu | Xi m¨ng | kg | - | - | 7,0 | 7,0 |
| AK.813 | Phun xèp vµo | Bét mÇu | kg | 0,032 | 0,032 | - | 0,35 |
|  | c¸c kÕt cÊu | Keo da tr©u | kg | 0,023 | 0,023 | - | 0,01 |
|  | b»ng v÷a xi | V«i | kg | 0,3 | 0,3 | - | - |
|  | m¨ng | VËt liÖu kh¸c | % | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,08 | 0,10 | 0,48 | 0,64 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

AK.82000 C«ng t¸c b¶ c¸c kÕt cÊu

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, c¹o tÈy bÒ mÆt kÕt cÊu, trén bét b¶, b¶ c¸c bé phËn kÕt cÊu, mµi ph¼ng bÒ mÆt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | B¶ b»ng ma tÝt | B¶ b»ng xi m¨ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vµo t­êng | Vµo cét, dÇm, trÇn | Vµo t­êng | Vµo cét, dÇm, trÇn |
| AK.821 | B¶ b»ng ma tÝt, vµo c¸c kÕt cÊu | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | Xi m¨ng tr¾ng | kg | - | - | 0,30 | 0,30 |
|  |  | Ma tÝt | kg | 0,40 | 0,40 | - | - |
|  |  | GiÊy r¸p | m2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| AK.822 | B¶ b»ng | Bét phÊn | kg | - | - | 0,40 | 0,40 |
|  | xi m¨ng vµo | V«i côc | kg | - | - | 0,10 | 0,10 |
|  | c¸c kÕt cÊu | VËt liÖu kh¸c | % | - | - | 2 | 2 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,48 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | B¶ b»ng hçn hîp s¬n +XM tr¾ng + phô gia | B¶ b»ng VentonÝt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vµo t­êng | Vµo cét, dÇm, trÇn | Vµo t­êng | Vµo cét, dÇm, trÇn |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
| AK.823 | - B¶ b»ng hçn |  |  |  |  |  |  |
|  | hîp s¬n +XM | S¬n | kg | 0,40 | 0,40 | - | - |
|  | tr¾ng + bét b¶ | Ven tonÝt | kg | - | - | 1,2 | 1,2 |
|  | + phô gia | Bét b¶ | kg | 0,3 | 0,3 | - | - |
|  | vµo c¸c kÕt cÊu | Xi m¨ng tr¾ng | kg | 0,2 | 0,2 | - | - |
| AK.824 | B¶ b»ng | Phô gia | kg | 0,025 | 0,025 | - | - |
|  | ventonÝt vµo | GiÊy r¸p | m2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | c¸c kÕt cÊu | VËt liÖu kh¸c | % | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,45 | 0,540 | 0,43 | 0,51 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

AK.82500 B¶ b»ng bét b¶ jayynic, atANIC vµo c¸c kÕt cÊu

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Bét b¶ JAJYNIC | Bét b¶ ATaNIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vµo t­êng | Vµo cét, dÇm, trÇn | Vµo t­êng | Vµo cét, dÇm, trÇn |
| AK.825 | B¶ b»ng bét b¶ JAJYNIC B¶ b»ng bét b¶ ATANIC | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bét b¶ JAJYNIC | kg | 0,40 | 0,40 | - | - |
|  |  | Bét b¶ ATANIC | kg | - | - | 0,34 | 0,34 |
|  |  | GiÊy r¸p | m2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| AK.825 |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,35 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

AK.83000 C«ng t¸c s¬n

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, c¹o röa, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, pha s¬n vµ s¬n theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

AK.83100 S¬n cöa b»ng s¬n tæng hîp

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | S¬n cöa kÝnh | S¬n cöa pa n« | S¬n cöa chíp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 n­íc | 3 n­íc | 2 n­íc | 3 n­íc | 2 n­íc | 3 n­íc |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |  |
| AK.831 | S¬n | S¬n | kg | 0,1 | 0,13 | 0,273 | 0,359 | 0,372 | 0,459 |
|  | cöa | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 0,050 | 0,064 | 0,124 | 0,160 | 0,185 | 0,24 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |

AK.83200 S¬n gç, s¬n kÝnh mê b»ng s¬n tæng hîp

§¬n vi tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | S¬n gç | S¬n kÝnh mê 1 n­íc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 n­íc | 3 n­íc |  |
| AK.832 | S¬n gç, s¬n | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  | kÝnh mê | S¬n | kg | 0,248 | 0,320 | 0,078 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 1,0 | - |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 0,142 | 0,167 | 0,021 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 |

AK.83320 S¬n kÕt cÊu gç b»ng s¬n levis

§¬n vÞ tÝnh:1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | S¬n kÕt cÊu gç |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ |
| AK.833 | S¬n kÕt cÊu gç | VËt liÖu S¬n lãt Levis Ligna S¬n phñ Levis Metal VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | kg kg % c«ng | 0,138 0,143 1 0,05 | 0,138 0,258 1 0,065 |
|  | 21 | 22 |

AK.83330 S¬n kÕt cÊu gç b»ng s¬n  ICI DULUX

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | S¬n kÕt cÊu gç |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ |
| AK.833 | S¬n kÕt cÊu gç b»ng s¬n ICI Dulux | VËt liÖu S¬n lãt Dulux Aluminum Wood Prime S¬n PU gç Dulux Timber Tone VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | kg kg % c«ng | 0,115 0,06 1 0,052 | 0,115 0,110 1 0,064 |
|  | 31 | 32 |

AK.83400 S¬n s¾t thÐp b»ng s¬n tæng hîp

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | S¬n s¾t dÑt | S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 n­íc | 3 n­íc | 2 n­íc | 3 n­íc |
| AK.834 AK.834 | S¬n s¾t dÑt S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | S¬n | kg | 0,062 | 0,082 | 0,164 | 0,225 |
|  |  | X¨ng | kg | - | - | 0,118 | 0,118 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | - | - | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 0,051 | 0,074 | 0,086 | 0,125 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

AK.83450 S¬n  s¾t thÐp b»ng s¬n levis

§¬n vÞ tÝnh:1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ |
| AK.834 | S¬n s¾t thÐp | VËt liÖu S¬n lãt Levis Metal S¬n phñ Levis Ligna VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | kg kg % c«ng | 0,135 0,126 1 0,071 | 0,135 0,242 1 0,094 |
|  | 51 | 52 |

AK.83460 S¬n s¾t thÐp b»ng s¬n  ICI DULUX

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ |
| AK.834 | S¬n thÐp c¸c lo¹i b»ng s¬n ICI Dulux | VËt liÖu S¬n PU Dulux Timber Tone S¬n phñ Maxilite Enamel VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | kg kg % c«ng | 0,125 0,115 1 0,071 | 0,125 0,200 1 0,094 |
|  | 61 | 62 |

AK.84110 S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ, t­êng ngoµi nhµ ®· b¶  b»ng s¬n Super

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | DÇm, trÇn, t­êng trong nhµ | T­êng ngoµi nhµ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ |
| AK.8411 | S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ, t­êng ngoµi nhµ | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | S¬n lãt Super ATa | kg | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  |  | S¬n phñ Super Ata mÞn | kg | 0,084 | 0,117 | - | - |
|  |  | S¬n phñ Super Ata mÞn | kg | - | - | 0,094 | 0,122 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 0,042 | 0,060 | 0,046 | 0,066 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

AK.84210 S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ, t­êng ngoµi nhµ ®· b¶  b»ng s¬n levis

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | DÇm, trÇn, t­êng trong nhµ | T­êng ngoµi nhµ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ |
| AK.842 | S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ, t­êng ngoµi nhµ | VËt liÖu S¬n lãt Levis Fix chèng kiÒm S¬n Levis Satin trong nhµ S¬n Levis Latex ngoµi nhµ VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | kg kg kg % c«ng | 0,125 0,112 - 1 0,042 | 0,125 0,224 - 1 0,060 | 0,125 - 0,118 1 0,046 | 0,125 - 0,236 1 0,066 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 |

AK.84220 S¬n vµo dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ, t­êng ngoµi nhµ  kh«ng b¶  b»ng s¬n levis

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | DÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ | T­êng ngoµi nhµ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ |
| AK.842 | S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ, t­êng ngoµi nhµ | VËt liÖu S¬n lãt Levis Fix chèng kiÒm S¬n Levis Satin S¬n Levis Latex VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | kg kg kg % c«ng | 0,161 0,144 - 1 0,046 | 0,161 0,228 - 1 0,066 | 0,161 - 0,150 1 0,051 | 0,161 - 0,300 1 0,073 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 |

AK.84310 S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ, t­êng ngoµi nhµ ®· b¶  b»ng s¬n Joton

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | DÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ | T­êng ngoµi nhµ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ |
| AK.843 | S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ, t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ | VËt liÖu S¬n lãt Joton Pros chèng kiÒm S¬n Joton PA trong nhµ S¬n Joton PA ngoµi nhµ VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | kg kg kg % c«ng | 0,128 0,115 - 1 0,042 | 0,128 0,230 - 1 0,060 | 0,128 - 0,121 1 0,046 | 0,128 - 0,242 1 0,066 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 |

AK.84320 S¬n vµo dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ, t­êng ngoµi nhµ  kh«ng b¶  b»ng s¬n joton

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | DÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ | T­êng ngoµi nhµ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ |
| AK.843 | S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ, t­êng ngoµi nhµ kh«ng b¶ | VËt liÖu S¬n lãt Joton Pros chèng kiÒm S¬n Joton FA trong nhµ S¬n Joton FA ngoµi nhµ VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | kg kg kg % c«ng | 0,159 0,143 - 1 0,046 | 0,159 0,286 - 1 0,066 | 0,159 - 0,152 1 0,051 | 0,159 - 0,304 1 0,073 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 |

AK.84410 S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ, t­êng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n ICI dulux

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | DÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ | T­êng ngoµi nhµ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt 2 n­íc phñ |
| AK.844 | S¬n dÇm, trÇn cét, t­êng trong nhµ, t­êng ngoµi nhµ | VËt liÖu S¬n lãt ICI Dulux Sealer-2000, chèng kiÒm S¬n ICI Dulux Supreme cao cÊp trong nhµ S¬n ICI Dulux cao cÊp Weather Shield ngoµi nhµ VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | kg kg kg % c«ng | 0,125 0,08 - 1 0,042 | 0,125 0,16 - 1 0,060 | 0,125 - 0,09 1 0,046 | 0,125 - 0,18 1 0,066 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 |

AK.84420 S¬n dÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ, t­êng ngoµi nhµ kh«ng b¶ b»ng s¬n ICI dulux

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | DÇm, trÇn, cét, t­êng trong nhµ | T­êng ngoµi nhµ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ | 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ | 1 n­íc lãt, 2 n­íc phñ |
| AK.8442 | S¬n dÇm, trÇn cét, t­êng trong nhµ, t­êng ngoµi nhµ | VËt liÖu S¬n lãt ICI Dulux Sealer-2000, chèng kiÒm S¬n ICI Dulux Supreme cao cÊp trong nhµ S¬n ICI Dulux cao cÊp Weather Shield ngoµi nhµ VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | kg kg kg % c«ng | 0,162 0,096 - 1 0,046 | 0,162 0,192 - 1 0,066 | 0,162 - 0,108 1 0,051 | 0,162 - 0,216 1 0,073 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |

AK.85110 S¬n t¹o gai t­êng b»ng s¬n ata

§¬n vÞ tÝnh:1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | S¬n t¹o gai t­êng, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.851 | S¬n t¹o gai t­êng | VËt liÖu S¬n lãt chèng kiÒm Super Ata S¬n lãt chèng thÊm Super Ata S¬n t¹o gai ATa VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | kg kg kg % c«ng | 0,125 0,127 0,143 1 0,052 |
|  | 11 |

AK.85210 S¬n t¹o gai t­êng b»ng s¬n levis

§¬n vÞ tÝnh:1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | S¬n t¹o gai t­êng, 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.852 | S¬n t¹o gai t­êng, s¬n kÕt cÊu gç, s¾t thÐp | VËt liÖu S¬n Levis Fix chèng kiÒm S¬n t¹o gai Levis VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | kg kg % c«ng | 0,125 0,141 1 0,052 |
|  | 11 |

AK.85300 S¬n sµn, nÒn bª t«ng, s¬n t¹o gai t­êng b»ng s¬n  ICI Dulux

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | S¬n nÒn, sµn 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ | S¬n t¹o gai t­êng 1 n­íc lãt, 1 n­íc phñ t¹o gai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.853 | S¬n sµn, nÒn bª t«ng, s¬n t¹o gai t­êng b»ng s¬n ICI Dulux | VËt liÖu S¬n lãt Devoe Pre-prime 167 S¬n phñ Dulux Epoxy Floor Coating S¬n lãt ICI Dulux Solvenborn Sealer chèng kiÒm S¬n t¹o gai ICI Dulux Textaclad Acrylic Base Coat VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | kg kg kg kg % c«ng | 0,095 0,115 - - 1 0,05 | - - 0,130 0,143 1 0,055 |
|  | 11 | 21 |

AK.91100 S¬n kÎ ®­êng b»ng s¬n dÎo nhiÖt ph¶n quang

(c«ng nghÖ s¬n nãng)

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, dùng chãp vµ rµo ch¾n, lµm vÖ sinh mÆt ®­êng, ®¸nh dÊu, c¨ng d©y, nÊu s¬n, ®æ s¬n vµo thiÕt bÞ s¬n kÎ, sÊy m¸y duy tr× nhiÖt ®é s«i, tiÕn hµnh s¬n theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu, dông cô trong ph¹m vi 100m.

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy líp s¬n (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| AK.911 | S¬n kÎ ®­êng b»ng s¬n dÎo nhiÖt | VËt liÖu S¬n dÎo nhiÖt S¬n lãt Gas ®èt VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 M¸y thi c«ng ThiÕt bÞ s¬n kÎ v¹ch YHK10A Lß nÊu s¬n YHK 3A ¤t« 2,5T M¸y kh¸c | kg kg kg % c«ng ca ca ca % | 2,91 0,25 0,103 1,0 0,15 0,022 0,024 0,024 2 | 3,94 0,25 0,138 1,0 0,17 0,028 0,028 0,026 2 | 5,19 0,25 0,152 1,0 0,19 0,032 0,032 0,028 2 | 7,87 0,25 0,18 1,0 0,23 0,04 0,04 0,032 2 |
|  | 11 | 21 | 31 | 41 |

Ghi chó: ChiÒu dµy líp s¬n kh¸c víi quy ®Þnh ®­îc ¸p dông b»ng c¸ch céng c¸c ®Þnh møc hoÆc néi suy tõ ®Þnh møc s¬n dÎo nhiÖt nãi trªn.

AK.91200  s¬n kÎ ph©n tuyÕn ®­êng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- ChuÈn bÞ, vÖ sinh bÒ mÆt tr­íc khi s¬n

- S¬n kÎ ®óng yªu cÇu kü thuËt

- B¶o ®¶m an toµn giao th«ng

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | S¬n nót, ®¶o b»ng thñ c«ng | S¬n ph©n tuyÕn b»ng thñ c«ng | S¬n ph©n tuyÕn b»ng m¸y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |  |
| AK.912 | S¬n, kÎ ph©n | S¬n | kg | 0,58 | 0,58 | 0,55 |
|  | tuyÕn ®­êng | VËt liÖu kh¸c | % | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,13 | 0,17 | 0,06 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y phun s¬n | ca | - | - | 0,03 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 |

AK.92100 quÐt flinkote chèng thÊm m¸i, sª n«, « v¨ng ...

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, quÐt 3 n­íc Flinkote chèng thÊm kÕt cÊu b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.921 | QuÐt Flinkote | VËt liÖu |  |  |
|  | chèng thÊm m¸i, | Flinkote | kg | 0,75 |
|  | sª n«, « v¨ng ... | VËt liÖu kh¸c | % | 10 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,0/7 | c«ng | 0,03 |
|  |  |  |  | 11 |

AK.93100 §¸nh vÐc ni kÕt cÊu gç

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Vernis cobalt | Vernis tampon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.931 | - §¸nh vÐc ni | VËt liÖu |  |  |  |
|  | kÕt cÊu gç | PhÊn talÝc | kg | 0,002 | 0,02 |
|  |  | Bét mÇu | kg | 0,01 | 0,01 |
|  |  | GiÊy r¸p th« | m2 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | GiÊy r¸p mÞn | m2 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | DÇu bãng | kg | 0,15 | - |
|  |  | X¨ng | lÝt | 0,1 | - |
|  |  | VÐc ni Cån 90o | kg lÝt | - - | 0,04 0,25 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1 | 1 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 0,34 | 0,42 |
|  |  |  |  | 11 | 21 |

AK.94100 QuÐt nhùa bi tum

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | QuÐt nhùa bi tum nãng vµo t­êng | QuÐt nhùa bi tum nguéi vµo t­êng | QuÐt h¾c Ýn vµo gç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.941 | QuÐt nhùa | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  | bitum | Nhùa bitum sè 4 | kg | 2,1 | 0,158 | - |
|  |  | Bét ®¸ | kg | 1,206 | - | - |
|  |  | Cñi ®un | kg | 2,0 | - | - |
|  |  | X¨ng | lÝt | - | 0,352 | - |
|  |  | H¾c Ýn | kg | - | - | 0,2 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 0,07 | 0,02 | 0,06 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 |

AK.94200 QuÐt nhùa bi tum vµ d¸n giÊy dÇu

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | 1 líp giÊy 1 líp nhùa | 2 líp giÊy 2 líp nhùa | 2 líp giÊy 3 líp nhùa | 3 líp giÊy 4 líp nhùa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.942 | QuÐt nhùa | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | bi tum vµ | Nhùa bitum sè 4 | kg | 1,575 | 3,15 | 4,725 | 6,3 |
|  | d¸n giÊy | GiÊy dÇu | m2 | 1,248 | 2,496 | 2,496 | 3,744 |
|  | dÇu | Bét ®¸ | kg | 0,905 | 1,809 | 2,714 | 3,618 |
|  |  | Cñi ®un | kg | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 0,28 | 0,40 | 0,47 | 0,51 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 | 41 |

AK.94300 QuÐt nhùa bi tum vµ d¸n bao t¶i

§¬n vÞ tÝnh : 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | 1 líp bao t¶i 2 líp nhùa | 2 líp bao t¶i 3 líp nhùa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.943 | QuÐt nhùa bi | VËt liÖu |  |  |  |
|  | tum vµ d¸n bao | Nhùa bi tum sè 4 | kg | 3,15 | 4,725 |
|  | t¶i | Bao t¶i | m2 | 1,20 | 2,40 |
|  |  | Bét ®¸ | kg | 1,81 | 2,715 |
|  |  | Cñi | kg | 3,0 | 4,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 0,50 | 0,76 |
|  |  |  |  | 11 | 21 |

AK.95100  quÐt nhùa ®­êng chèng thÊm mèi nèi èng cèng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

§un nhùa ®­êng, quÐt nhùa 2 líp bÒ ngoµi èng cèng , tÈm ®ay chÐt khe gi÷a c¸c èng cèng, quÐt nhùa giÊy dÇu.

§¬n vÞ tÝnh : 1 èng cèng

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §­êng kÝnh èng cèng (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (0,75 | (1,00 | (1,25 | (1,50 |
| AK.951 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | Nhùa ®­êng | kg | 11,70 | 15,48 | 18,96 | 22,70 |
|  | GiÊy dÇu | m2 | 1,07 | 1,44 | 1,75 | 1,87 |
|  | §ay | kg | 0,48 | 0,62 | 0,79 | 0,97 |
|  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 0,46 | 0,54 | 0,77 | 1,02 |
|  |  |  | 11 | 21 | 31 | 41 |

AK.95200 ChÐt khe nèi

§¬n vÞ tÝnh: 1m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | B»ng d©y thõng tÈm nhùa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.952 | ChÐt khe nèi | VËt liÖu |  |  |
|  |  | Nhùa bi tum sè 4 | kg | 0,818 |
|  |  | D©y thõng | m | 1,05 |
|  |  | Cñi | kg | 3,118 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 0,38 |
|  |  |  |  | 11 |

AK.96100  Lµm tÇng läc

§¬n vÞ tÝnh: 100m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | C¸t | §¸ cÊp phèi dmax≤6 | §¸ d¨m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1x2 | 2x4 | 4x6 |
| AK.961 | Lµm tÇng läc | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CÊp phèi ®¸ d¨m | m3 |  | 138 |  |  |  |
|  |  | C¸t | m3 | 131 |  |  |  |  |
|  |  | §¸ d¨m | m3 |  |  | 122 | 122 | 122 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,0/7 | c«ng | 5,87 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y ñi 180cv | ca | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
|  |  | M¸y ®Çm 18 tÊn | ca | 0,31 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 31 | 32 | 33 |

AK.97000  MiÕt m¹ch t­êng ®¸, t­êng g¹ch

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | T­êng ®¸ | T­êng g¹ch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lo¹i lâm | Lo¹i låi | Lo¹i lâm | Lo¹i låi |
| AK.97 | MiÕt m¹ch | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | t­êng ®¸, | V÷a xi m¨ng | m3 | - | 0,0025 | - | 0,0035 |
|  | t­êng g¹ch | Xi m¨ng PC30 | kg | - | 0,45 | - | 0,64 |
|  |  | C¸t vµng | m3 | - | 0,003 | - | 0,004 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 0,13 | 0,10 | 0,198 | 0,153 |
|  |  |  |  | 110 | 120 | 210 | 220 |

AK.98000  Lµm líp ®¸ ®Öm mãng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Lo¹i ®¸ cã ®­êng kÝnh | §¸ héc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dmax≤4 | Dmax≤6 | Dmax>6 |  |
| AK.98 | Lµm líp ®¸ ®Öm mãng | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | §¸ d¨m | m3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,35 |
|  |  | C¸t | m3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
|  |  | §¸ héc | m3 |  |  |  | 1,20 |
|  |  | Nh©n c«ng 4/7 | c«ng | 1,48 | 1,40 | 1,35 | 1,15 |
|  |  |  |  | 110 | 120 | 130 | 210 |