### Ch­¬ng IX

S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp

AI.10000 s¶n xuÊt cÊu kiÖn s¾t thÐp

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, lÊy dÊu, c¾t tÈy, khoan lç, hµn v.v. s¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp theo yªu cÇu kü thuËt. XÕp gän thµnh phÈm, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

AI.11110 s¶n xuÊt v× kÌo thÐp h×nh khÈu ®é lín

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | KhÈu ®é (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18 ÷ 24 | ≤ 36 | > 36 |
| AI.111 | S¶n xuÊt v× kÌo thÐp khÈu ®é lín | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 860 | 879 | 898 |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | 169 | 150 | 131 |
|  |  | « xy | chai | 1,72 | 1,59 | 1,50 |
|  |  | §Êt ®Ìn | kg | 8,16 | 7,276 | 6,487 |
|  |  | Que hµn | kg | 20,89 | 18,169 | 15,80 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 32,571 | 28,394 | 24,75 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 3,47 | 3,14 | 2,64 |
|  |  | M¸y khoan 4,5KW | ca | 0,43 | 0,40 | 0,38 |
|  |  | CÇn cÈu 10T | ca | 0,43 | 0,35 | 0,32 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |

AI.11120 s¶n xuÊt v× kÌo thÐp h×nh khÈu ®é nhá

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | KhÈu ®é (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (9 | (12 | <18 |
| AI.111 | S¶n xuÊt v× kÌo thÐp h×nh khÈu ®é nhá | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 802 | 810 | 855 |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | 228 | 220 | 175 |
|  |  | « xy | chai | 2,82 | 2,00 | 1,62 |
|  |  | §Êt ®Ìn | kg | 20,923 | 11,638 | 8,2 |
|  |  | Que hµn | kg | 16,75 | 11,50 | 10,30 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 42,5 | 35,66 | 32,42 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 3,70 | 2,55 | 2,29 |
|  |  | M¸y khoan 4,5KW | ca | 2,739 | 2,436 | 1,35 |
|  |  | CÇn cÈu 10T | ca | 0,722 | 0,506 | 0,345 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 21 | 22 | 23 |

AI.11130 S¶n xuÊt cét b»ng thÐp h×nh, cét b»ng thÐp tÊm

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Cét thÐp h×nh | Cét thÐp tÊm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.111 | S¶n xuÊt cét b»ng thÐp h×nh S¶n xuÊt cét b»ng thÐp tÊm | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 1005 | 25,0 |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | 16,0 | 1005 |
|  |  | «xy | chai | 1,59 | 3,50 |
|  |  | §Êt ®Ìn | kg | 6,50 | 13,60 |
|  |  | Que hµn | kg | 6,50 | 28,00 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4/7 | c«ng | 9,500 | 18,5 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23kw | ca | 1,2 | 5,18 |
|  |  | M¸y c¾t | ca | 0,50 | 1,25 |
|  |  | M¸y khoan 4,5kw | ca | 1,5 | 1,5 |
|  |  | CÈu 16T | ca | 0,32 | 0,38 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 31 | 32 |

AI.11200 s¶n xuÊt gi»ng m¸i, xµ gå thÐp

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Gi»ng m¸i | Xµ gå |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.112 | S¶n xuÊt gi»ng m¸i, S¶n xuÊt xµ gå thÐp | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 995 | 1025 |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | 30,73 | - |
|  |  | « xy | chai | 0,9 | 0,232 |
| AI.112 |  | §Êt ®Ìn | kg | 5,4 | 1,6 |
|  |  | Que hµn | kg | 4,5 | - |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5,0 | 1,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 14,50 | 7,02 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 1,0 | - |
|  |  |  |  | 11 | 21 |

AI.11300 s¶n xuÊt dÇm t­êng, dÇm m¸i, dÇm cÇu trôc

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | DÇm t­êng, dÇm d­íi v× kÌo | DÇm m¸i | DÇm cÇu trôc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.113 AI.113 AI.113 | S¶n xuÊt dÇm t­êng, dÇm d­íi v× kÐo S¶n xuÊt dÇm m¸i S¶n xuÊt dÇm cÇu trôc | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 811,43 | 842,85 | 964,53 |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | 218,78 | 186,6 | 62,15 |
|  |  | ThÐp trßn | kg | 0,95 | - | - |
|  |  | Que hµn | kg | 18,5 | 10,2 | 21,5 |
|  |  | « xy | chai | 1,6 | 0,93 | 2,53 |
|  |  | §Êt ®Ìn | kg | 7,2 | 3,71 | 25,69 |
|  |  | C¸t vµng | m3 | - | - | 1,3 |
|  |  | Than c¸m | kg | - | - | 32,87 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 27,50 | 25,108 | 22,609 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 4,1 | 2,33 | 4,80 |
|  |  | M¸y khoan 4,5KW | ca | 0,5 | 2,0 | 0,04 |
|  |  | CÇn cÈu 10T | ca | 0,17 | 0,12 | 0,27 |
|  |  | M¸y cuèn èng | ca | - | - | 0,23 |
|  |  | M¸y nÐn khÝ 360m3/h | ca | - | - | 0,16 |
|  |  | M¸y bµo | ca | - | - | 0,05 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 |

AI.11400 s¶n xuÊt thang s¾t, lan can, cöa sæ trêi

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Thang s¾t | Lan can | Cöa sæ trêi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S¶n xuÊt thang s¾t S¶n xuÊt lan can S¶n xuÊt cöa sæ trêi |  |  |  |  |  |
| AI.114 AI.114 AI.114 |  | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 618,40 | 625,39 | 1016,65 |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | - | 316,0 | 3,05 |
|  |  | ThÐp trßn | kg | 416,5 | 61,4 | 8,19 |
|  |  | Que hµn | kg | 24,50 | 22,66 | 11,61 |
|  |  | « xy | chai | 0,48 | 0,78 | 0,19 |
|  |  | §Êt ®Ìn | kg | 1,93 | 3,78 | 1,03 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 29,615 | 36,784 | 38,50 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 6,15 | 5,6 | 2,95 |
|  |  | M¸y khoan 4,5KW | ca | 1,75 | - | 5,64 |
|  |  | M¸y ®ét dËp | ca | - | - | 11,29 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | - | - | 2 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 |

AI.11500  s¶n xuÊt hµng rµo l­íi thÐp, cöa l­íi thÐp, hµng rµo song s¾t, cöa song s¾t

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Hµng rµo l­íi thÐp | Cöa l­íi thÐp | Hµng rµo song s¾t | Cöa song s¾t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.115 AI.115 AI.115 AI.115 | -S¶n xuÊt hµng rµo l­ãi thÐp -S¶n xuÊt cöa l­íi thÐp. - S¶n xuÊt hµng rµo song s¾t. - S¶n xuÊt cöa song s¾t | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 13,0 | 16 | 5 | 8,5 |
|  |  | ThÐp trßn (>10 | kg | 0,7 | 0,5 | 16,5 | 13,5 |
|  |  | L­íi thÐp B40 | m2 | 1,1 | 1,1 | - | 0,7 |
|  |  | Que hµn | kg | 0,42 | 0,51 | 0,65 | 0,95 |
|  |  | « xy | chai | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | §Êt ®Ìn | kg | 0,027 | 0,03 | 0,045 | 0,045 |
|  |  | B¶n lÒ | c¸i | - | 1,5 | - | 1,5 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 1,17 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,27 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 | 41 |

## AI.11600  S¶n xuÊt cöa s¾t, hoa s¾t

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, ®o lÊy dÊu, c¾t uèn, n¾n s¾t, hµn dÝnh, hµn liªn kÕt,  mµi dòa, tÈy ba via, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | S¾t vu«ng ®Æc (mm) | S¾t vu«ng rçng (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12x12 | 14x14 | 16x16 | 12x12 | 14x14 | 16x16 |
| AI.116 AI.116 | S¶n xuÊt cöa s¾t, hoa s¾t b»ng s¾t vu«ng ®Æc S¶n xuÊt cöa s¾t, hoa s¾t b»ng s¾t vu«ng rçng | VËt liÖu S¾t vu«ng ®Æc S¾t vu«ng rçng Que hµn §¸ mµi §¸ c¾t VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 M¸y thi c«ng M¸y hµn 23KW M¸y mµi 2,7KW M¸y c¾t 5,0KW M¸y kh¸c | kg kg kg viªn viªn % c«ng ca ca ca % | 1010 - 12,50 2,50 1,87 5 37,0 3,57 2,85 2,85 1,5 | 1010 - 10,72 2,14 1,61 5 31,7 3,07 2,46 2,46 1,5 | 1010 - 9,38 1,87 1,40 5 27,2 2,64 2,21 2,21 1,5 | - 1010 31,25 6,25 4,68 5 54,00 8,92 7,23 7,13 1,5 | - 1010 26,78 5,35 4,10 5 46,28 7,67 6,14 6,14 1,5 | - 1010 23,43 4,68 3,51 5 39,67 6,59 5,25 5,25 1,5 |
|  | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 |

AI.11700  S¶n xuÊt cæng s¾t

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Khung x­¬ng b»ng s¾t hép, nan b»ng s¾t hép | Khung x­¬ng b»ng s¾t èng, nan b»ng s¾t hép |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lo¹i nan (mm) | Lo¹i nan (mm) |
|  |  |  |  | 12x12 | 14x14 | 16x16 | 12x12 | 14x14 | 16x16 |
| AI.117 AI.117 | S¶n xuÊt cæng s¾t, khung x­¬ng b»ng s¾t hép S¶n xuÊt cæng s¾t, khung x­¬ng b»ng s¾t èng | VËt liÖu S¾t hép lµm khung S¾t èng lµm khung S¾t hép lµm nan Que hµn §¸ mµi §¸ c¾t VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 M¸y thi c«ng M¸y hµn 23KW M¸y mµi 2,7KW M¸y c¾t 5,0KW M¸y kh¸c | kg kg kg kg viªn viªn % c«ng ca ca ca % | 495 - 605 20,3 4,25 3,04 5 38,85 6,76 5,70 5,70 1,5 | 495 - 605 17,40 3,47 2,66 5 33,28 5,80 4,93 4,93 1,5 | 495 - 605 15,23 3,04 2,28 5 28,56 5,08 4,32 4,42 1,5 | - 495 605 17,10 4,67 3,30 5 56,70 5,70 4,85 4,85 1,5 | - 495 605 14,72 3,81 2,92 5 48,59 4,90 4,17 4,17 1,5 | - 495 605 12,88 3,34 2,51 5 41,65 4,29 3,65 3,65 1,5 |
|  | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 |

AI.11800 L¾p dùng t«n l­în sãng, trô ®ì t«n l­în sãng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, ®o lÊy dÊu, c¾t thÐp b»ng m¸y c¾t, khoan lç, ®ét lç c¸n, c¸n t«n thµnh tÊm l­în sãng, n¾n cong vªnh, mµi tÈy ba via, söa khuyÕt tËt, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu, s¶n phÈm trong ph¹m vi 100m.

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | T«n l­în sãng (®¬n vÞ: 1m) | Trô ®ì t«n l­în sãng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Trô 1,75m (®¬n vÞ: 1c¸i) | Trô 1,45m (®¬n vÞ: 1c¸i) |
| AI.118 | L¾p dùng t«n l­în sãng L¾p dùng trô ®ì t«n l­în sãng | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | ThÐp U 160x150x5 | m |  | 1,75 | 1,45 |
|  |  | ThÐp tÊm 3 ly | kg | 11,3 |  |  |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4/7 | c«ng | 0,036 | 0,063 | 0,055 |
| AI.118 |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y c¾t t«n 15kw | ca | 0,038 | 0,066 | 0,055 |
|  |  | M¸y ®ét lç 2,8kw | ca | 0,038 |  |  |
|  |  | M¸y khoan | ca | 0,038 | 0,066 | 0,055 |
|  |  | M¸y c¸n t«n | ca | 0,038 |  |  |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 22 |

AI.11900 S¶n xuÊt hÖ khung dµn, sµn ®¹o, sµn thao t¸c

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | HÖ khung dµn | HÖ sµn ®¹o Sµn thao t¸c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.119 | S¶n xuÊt hÖ khung dµn, sµn ®¹o | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 625,39 | 697,85 |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | 316 | 362,15 |
|  |  | ThÐp trßn | kg | 61,4 | - |
|  |  | Que hµn | kg | 22,66 | 24,15 |
|  |  | « xy | chai | 1,7 | 2,1 |
|  |  | §Êt ®Ìn | kg | 4,8 | 8,4 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | - | 5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4/7 | c«ng | 26,5 | 22,61 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 4,25 | 4,60 |
|  |  | M¸y c¾t | ca | 0,4 | 0,4 |
|  |  | CÇn cÈu 10T | ca | 0,4 | 0,27 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

Ghi chó:

Tr­êng hîp sö dông hÖ khung dµn, sµn ®¹o, sµn thao t¸c lµm biÖn ph¸p thi c«ng th× hao phÝ vËt liÖu chÝnh (thÐp h×nh, thÐp tÊm, thÐp trßn) ®­îc ph©n bæ vµo c«ng tr×nh t­¬ng øng víi thêi gian sö dông trong mét th¸ng b»ng 2%. Hao hôt vËt liÖu chÝnh (thÐp h×nh, thÐp tÊm, thÐp trßn) cho mét lÇn l¾p dùng vµ mét lÇn th¸o dì th¸o dì b»ng 7%.

AI.12100S¶n XuÊt èng v¸ch

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.121 | S¶n xuÊt èng v¸ch | VËt liÖu |  |  |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | 1025 |
|  |  | « xy | chai | 0,078 |
|  |  | §Êt ®Ìn | kg | 0,30 |
|  |  | Que hµn | kg | 17,5 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 18,5 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 3,2 |
|  |  | M¸y cuèn èng | ca | 0,5 |
|  |  | CÇn cÈu 16T | ca | 0,27 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 1 |
|  |  |  |  | 11 |

AI.13100 S¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp ®Æt s½n trong bª t«ng

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Khèi l­îng mét cÊu kiÖn (kg/cÊu kiÖn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <=10 | <=20 | <=50 | <=100 | >100 |
| AI.131 | S¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp ®Æt s½n trong bª t«ng | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | 825 | 817 | 787 | 776 | 678 |
|  |  | ThÐp trßn D>14 | kg | 275,5 | 273,0 | 263,0 | 259,0 | 347,0 |
|  |  | «xy | chai | 3,30 | 2,98 | 2,69 | 2,45 | 2,10 |
|  |  | §Êt ®Ìn | kg | 14,8 | 13,39 | 12,09 | 11,48 | 10,32 |
|  |  | §¸ mµi | viªn | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
|  |  | Que hµn | kg | 19,38 | 17,49 | 15,70 | 14,50 | 13,50 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 34,90 | 29,66 | 27,92 | 26,20 | 24,40 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23kw | ca | 3,23 | 2,92 | 2,62 | 2,42 | 2,25 |
|  |  | M¸y mµI 2,7kw | ca | 1,55 | 1,40 | 1,29 | 1,00 | 0,95 |
|  |  | M¸y khoan 2,5kw | ca | 1,55 | 1,40 | 1,29 | 1,00 | 0,95 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |

AI.20000 S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn dÇm cÇu thÐp

AI.21100 s¶n xuÊt cÊu kiÖn dÇm thÐp dµn kÝn

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, lÊy dÊu, c¾t, tÈy, khoan, doa lç,... s¶n xuÊt cÊu kiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, l¾p thö, th¸o dì, xÕp gän thµnh phÈm, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30 m.

AI.21110 s¶n xuÊt thanh m¸ h¹, m¸ th­îng, thanh ®Çu dµn, b¶n nót dµn chñ cÇu thÐp

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | M¸ h¹, m¸ th­îng, thanh ®Çu dµn | B¶n nót dµn chñ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.211 AI.211 | S¶n xuÊt thanh m¸ h¹, m¸ th­îng, thanh ®Çu dµn S¶n xuÊt b¶n nót dµn chñ | VËt liÖu ThÐp h×nh ThÐp tÊm ¤xy Acªtylen Bul«ng+ lãi VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,3/7 M¸y thi c«ng M¸y khoan 4,5 KW M¸y nÐn khÝ 240m3/h CÇn cÈu 10T M¸y kh¸c | kg kg chai chai c¸i % c«ng ca ca ca % | 635,25 407,95 1,34 0,45 15,87 5 30,10 3,59 1,98 0,19 1 | 82,41 944,46 2,84 0,95 29,97 5 37,78 4,14 3,99 0,43 1 |
|  | 11 | 12 |

AI.21120 s¶n xuÊt thanh ®øng, thanh treo, thanh xiªn

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Thanh ®øng, thanh treo | Thanh xiªn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.211 AI.211 | S¶n xuÊt thanh ®øng, thanh treo S¶n xuÊt thanh xiªn | VËt liÖu ThÐp h×nh ThÐp tÊm ¤xy Acªtylen Bul«ng+ lãi VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,3/7 M¸y thi c«ng M¸y khoan 4,5 KW M¸y nÐn khÝ 240m3/h CÇn cÈu 10T M¸y kh¸c | kg kg chai chai c¸i % c«ng ca ca ca % | 497,03 540,84 1,29 0,43 20,44 5 34,00 3,59 1,98 0,33 1 | 391,62 648,83 1,56 0,52 17,24 5 31,25 3,72 2,18 0,28 1 |
|  | 21 | 22 |

AI.21130 S¶n xuÊt hÖ liªn kÕt däc cÇu

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Liªn kÕt däc trªn | Liªn kÕt däc d­íi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.211 AI.211 | S¶n xuÊt hÖ liªn kÕt däc trªn S¶n xuÊt hÖ liªn kÕt däc d­íi | VËt liÖu ThÐp h×nh ThÐp tÊm ¤xy Acªtylen Bul«ng+ lãi VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,3/7 M¸y thi c«ng M¸y khoan 4,5 KW M¸y nÐn khÝ 240m3/h CÇn cÈu 10T M¸y kh¸c | kg kg chai chai c¸i % c«ng ca ca ca % | 741,09 290,83 0,95 0,32 14,79 5 25,40 3,09 2,28 0,24 1 | 693,77 339,31 0,80 0,27 16,88 5 24,36 3,28 2,13 0,19 1 |
|  | 31 | 32 |

AI.21140  s¶n xuÊt dÇm däc, dÇm ngang

-  DÇm däc bao gåm: DÇm däc + liªn kÕt víi dÇm ngang, liªn kÕt dÇm däc.

-  DÇm ngang bao gåm: DÇm ngang + liªn kÕt víi dµn chñ.

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | DÇm däc | DÇm ngang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.211 AI.211 | S¶n xuÊt dÇm däc S¶n xuÊt dÇm ngang | VËt liÖu ThÐp h×nh ThÐp tÊm ¤xy Acªtylen Bul«ng+ lãi VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,3/7 M¸y thi c«ng M¸y khoan 4,5 KW M¸y nÐn khÝ 240m3/h CÇn cÈu 10T M¸y kh¸c | kg kg chai chai c¸i % c«ng ca ca ca % | 411,39 623,41 1,88 0,63 19,54 5 30,20 3,99 2,76 0,14 1 | 386,73 653,83 2,00 0,67 15,58 5 30,50 3,48 2,06 0,18 1 |
|  | 41 | 42 |

AI.21150 s¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp lan can cÇu

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Lan can cÇu ®­êng s¾t | Lan can cÇu ®­êng bé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.211 AI.211 | S¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp lan can cÇu ®­êng s¾t S¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp lan can cÇu ®­êng bé | VËt liÖu ThÐp h×nh ThÐp èng Bul«ng M20 Que hµn ¤ xy Acªtylen VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,3/7 M¸y thi c«ng M¸y khoan 4.5KW M¸y nÐn khÝ 240m3/h M¸y hµn 23KW M¸y kh¸c | kg kg c¸i kg chai chai % c«ng ca ca ca % | 834,0 229,0 70,0 9,5 1,31 0,44 5 28,5 1,80 0,89 2,5 1,0 | 214,0 836,0 5,0 4,5 1,66 0,55 5 22,15 1,78 0,89 1,5 1,0 |
|  | 51 | 52 |

AI.21200 s¶n xuÊt cÊu kiÖn dÇm thÐp dµn hë

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, lÊy dÊu, c¾t tÈy, khoan, doa lç.... s¶n xuÊt cÊu kiÖn theo yªu cÇu kü thuËt. L¾p thö, th¸o dì, xÕp gän thµnh phÈm, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

AI.21210 s¶n xuÊt thanh m¸ h¹, m¸ th­îng, thanh ®Çu dµn, b¶n nót dµn chñ

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Thanh m¸ h¹, m¸ th­îng, thanh ®Çu dµn | B¶n nót dµn chñ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.212 AI.212 | S¶n xuÊt thanh m¸ h¹, thanh m¸ th­îng, thanh ®Çu dµn S¶n xuÊt b¶n nót dµn chñ | VËt liÖu ThÐp h×nh ThÐp tÊm ¤xy Acªtylen Bul«ng+ lãi VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,3/7 M¸y thi c«ng M¸y khoan 4,5 KW M¸y nÐn khÝ 240m3/h CÇn cÈu 10T M¸y kh¸c | kg kg chai chai c¸i % c«ng ca ca ca % | 602,09 437,25 1,99 0,66 15,71 5 27,07 3,59 1,89 0,19 1 | 70,45 954,74 2,33 0,78 40,14 5 37,88 4,14 3,99 0,43 1 |
|  | 11 | 12 |

AI.21220 s¶n xuÊt thanh ®øng, thanh treo, thanh xiªn

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Thanh ®øng, thanh treo | Thanh xiªn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.212 AI.212 | S¶n xuÊt thanh ®øng, thanh treo S¶n xuÊt thanh xiªn | VËt liÖu ThÐp h×nh ThÐp tÊm ¤xy Acªtylen Bul«ng+ lãi VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,3/7 M¸y thi c«ng M¸y khoan 4,5 KW M¸y nÐn khÝ 240m3/h CÇn cÈu 10T M¸y kh¸c | kg kg chai chai c¸i % c«ng ca ca ca % | 699,53 333,41 1,41 0,47 10,78 5 19,38 1,78 0,85 0,28 1 | 593,45 442,07 1,87 0,62 14,04 5 25,53 3,96 2,36 0,23 1 |
|  | 21 | 22 |

## AI.21230 s¶n xuÊt hÖ liªn kÕt däc d­íi, dÇm däc, dÇm ngang

- DÇm däc bao gåm: DÇm däc+ liªn kÕt víi dÇm ngang, liªn kÕt dÇm däc.

- DÇm ngang bao gåm: DÇm ngang+ liªn kÕt víi dµn chñ

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Liªn kÕt däc d­íi | DÇm däc | DÇm Ngang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.212 AI.212 AI.212 | S¶n xuÊt hÖ liªn kÕt däc d­íi S¶n xuÊt dÇm däc S¶n xuÊt dÇm ngang | VËt liÖu ThÐp h×nh ThÐp tÊm ¤xy Acªtylen Bul«ng+ lãi VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,3/7 M¸y thi c«ng M¸y khoan 4,5 KW M¸y nÐn khÝ 240m3/h CÇn cÈu 10T M¸y kh¸c | kg kg chai chai c¸i % c«ng ca ca ca % | 695,88 337,15 1,45 0,48 9,71 5 26,94 2,50 1,60 0,19 1 | 525,75 522,25 4,59 1,53 12,70 5 43,42 4,76 2,52 0,15 1 | 447,79 591,28 2,62 0,87 15,19 5 32,08 2,22 1,56 0,15 1 |
|  | 31 | 32 | 33 |

AI.22000 s¶n xuÊt cÊu kiÖn  dÇm thÐp

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, lÊy dÊu, c¾t tÈy, hµn, khoan, doa lç... s¶n xuÊt cÊu kiÖn theo yªu cÇu kü thuËt. L¾p thö, th¸o dì, xÕp gän thµnh phÈm, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

AI.22110 s¶n xuÊt dÇm chñ, hÖ liªn kÕt däc d­íi, dÇm däc, dÇm ngang

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | DÇm chñ | Liªn kÕt däc d­íi | DÇm däc | DÇm ngang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.221 AI.221 AI.221 AI.221 | S¶n xuÊt dÇm chñ S¶n xuÊt liªn kÕt däc d­íi S¶n xuÊt dÇm däc S¶n xuÊt dÇm ngang | VËt liÖu ThÐp h×nh ThÐp tÊm ¤xy Acªtylen Que hµn Bul«ng+ lãi VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,3/7 M¸y thi c«ng M¸y khoan 4,5 KW M¸y nÐn khÝ 240m3/h M¸y hµn 23KW CÇn cÈu 10T M¸y kh¸c | kg kg chai chai kg c¸i % c«ng ca ca ca ca % | 154,65 870,35 0,62 0,21 2,14 8,93 5 19,27 2,49 1,69 0,52 0,15 2 | 833,21 196,46 1,38 0,46 - 13,58 5 20,78 5,02 2,37 - - 2 | 476,36 562,0 1,94 0,65 - 45,93 5 39,15 8,60 2,87 - - 2 | 446,08 593,04 1,24 0,41 - 27,43 5 23,07 13,90 3,30 - - 2 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 |

### Ai.31100 S¶n xuÊt v× thÐp gia cè hÇm

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, lÊy dÊu, c¾t tÈy, khoan lç, hµn v.v... s¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp theo yªu cÇu kü thuËt. XÕp gän thµnh phÈm, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S¶n xuÊt v× thÐp gia cè hÇm | VËt liÖu |  |  |
| AI.311 |  | ThÐp h×nh c¸c lo¹i | kg | 1.025 |
|  |  | Que hµn c¸c lo¹i | kg | 4,75 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 2 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 7,90 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |
|  |  | M¸y c¾t ®ét liªn hîp 2,8Kw | ca | 0,600 |
|  |  | CÇn trôc b¸nh h¬i 16T | ca | 0,152 |
|  |  | M¸y hµn 23Kw | ca | 1,05 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 1 |
|  |  |  |  | 10 |

### Ai.31200 L¾p dùng v× thÐp gia cè hÇm ngang, hÇm ®øng, hÇm nghiªng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, ®Æt cÊu kiÖn ®óng vÞ trÝ, cè ®Þnh cÊu kiÖn vµ hoµn chØnh theo yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu, cÊu kiÖn trong ph¹m vi 30m.

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | HÇm ngang | HÇm ®øng | HÇm nghiªng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L¾p dùng v× thÐp gia cè hÇm | VËt liÖu |  |  |  |  |
| AI.312 |  | ThÐp h×nh c¸c lo¹i | kg | 8,500 | 9,500 | 10,500 |
|  |  | Que hµn c¸c lo¹i | kg | 7,125 | 7,838 | 8,62 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 24,80 | 28,20 | 31,50 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23Kw | ca | 1,335 | 1,680 | 1,848 |
|  |  | M¸y n©ng thuû lùc 135Cv | ca | 0,180 | - | - |
|  |  | Têi ®iÖn 1,5 t | ca | - | 1,013 | 1,125 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

### AI.32100 S¶n xuÊt l¾p ®Æt chi tiÕt ®Æt s½n trong bª t«ng hÇm ngang, hÇm ®øng, hÇm nghiªng

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | HÇm ngang | HÇm ®øng | HÇm nghiªng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S¶n xuÊt l¾p ®Æt chi tiÕt ®Æt s½n trong bª t«ng | VËt liÖu |  |  |  |  |
| AI.321 |  | ThÐp tÊm c¸c lo¹i | kg | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
|  |  | ¤xy | chai | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  |  | §Êt ®Ìn | kg | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
|  |  | Que hµn | kg | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 34,500 | 36,000 | 37,800 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23Kw | ca | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
|  |  | M¸y n©ng thuû lùc 135CV | ca | 0,182 | - | - |
|  |  | Têi ®iÖn 1,5T | ca | - | 1,013 | 1,125 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Ai.41100 S¶n xuÊt cöa van

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, n¾n th¼ng, mµi söa thÐp tÊm, thÐp h×nh. LÊy dÊu, g¸ l¾p ®Ó gia c«ng c¸c chi tiÕt theo ®óng thiÕt kÕ vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Cöa van ph¼ng | Cöa van h×nh c¸nh cung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.411 | S¶n xuÊt cöa van S¶n xuÊt cöa van h×nh c¸nh cung | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | ThÐp tÊm, thÐp h×nh | kg | 1050 | 1050 |
|  |  | ¤xy | Chai | 3,01 | 4,5 |
|  |  | §Êt ®Ìn | kg | 24,0 | 36,0 |
|  |  | Que hµn | kg | 35,0 | 35,0 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5 | 5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 85 | 86 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y c­a 2,7KW | ca | 4,5 | 4,5 |
|  |  | M¸y tiÖn 10KW | ca | 3,0 | 4,0 |
|  |  | M¸y phay bµo 7KW | ca | 2,5 | 3,5 |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 7,0 | 7,0 |
|  |  | M¸y mµi 2,7KW | ca | 1,5 | 1,5 |
|  |  | M¸y c¾t thÐp Flaxma | ca | 1,0 | 1,0 |
|  |  | M¸y khoan 4,5KW | ca | 4,0 | 3,0 |
|  |  | CÇn cÈu 16TÊn | ca | 0,1 | 0,2 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AI.51100S¶n xuÊt KÕt cÊu thÐp d¹ng b×nh, bÓ, thïng, phÔu, èng th¼ng, c«n, cót, tª, thËp

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, ®o ®¸nh dÊu chi tiÕt trªn vËt liÖu gia c«ng, c¾t, mµI, n¾n uèn, n¾n chØnh, hµn chÞu lùc, tæ hîp c¸c bé phËn kÕt cÊu theo ®óng thiÕt kÕ; hoµn thiÖn  gia c«ng theo ®óng yªu cÇu; vËn chuyÓn vËt liÖu, cÊu kiÖn sau gia c«ng trong ph¹m vi 150m.

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | B×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thµnh b×nh bÓ | N¾p b×nh bÓ | §¸y b×nh bÓ |
| AI.511 | S¶n xuÊt KÕt cÊu thÐp d¹ng b×nh, bÓ, thïng th¸p | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | 1050 | 1070 | 1070 |
|  |  | §¸ mµi | viªn | 0,24 | 0,26 | 0,26 |
|  |  | Que hµn | kg | 7,5 | 8,5 | 6,5 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 16,5 | 21,0 | 21,0 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y c¾t t«n 15kw | ca | 1,40 | 1,50 | 1,20 |
|  |  | M¸y lèc t«n 5kw | ca | 1,40 | 1,50 | 1,20 |
|  |  | M¸y mµi 2,7kw | ca | 0,92 | 0,85 | 0,85 |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | B×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh trô, phÔu, èng | KÕt cÊu d¹ng h×nh c«n, cót, tª, thËp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H×nh trô | H×nh phÔu | H×nh cong |  |
| AI.521 | S¶n xuÊt KÕt cÊu thÐp d¹ng B×nh, bÓ, thïng th¸p d¹ng h×nh trô, phÔu, èng, KÕt cÊu d¹ng h×nh c«n, cót, tª, thËp | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | 1070 | 1070 | 1100 | 1100 |
|  |  | §¸ mµi | viªn | 0,26 | 0,35 | 0,45 | 0,75 |
|  |  | Que hµn | kg | 10,5 | 11,5 | 14,0 | 17,5 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 3 | 4 | 5 | 5, |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 23,0 | 32,0 | 37,0 | 42,5 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y c¾t t«n 15kw | ca | 1,56 | 1,62 | 1,80 | 2,20 |
|  |  | M¸y lèc t«n 5kw | ca | 1,56 | 1,62 | 1,80 | 2,20 |
|  |  | M¸y mµi 2,7kw | ca | 0,80 | 0,95 | 1,15 | 1,50 |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 31 |

AI.52200 S¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu thÐp kh¸c

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | KÕt cÊu thÐp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Khung ®ì, gi¸ ®ì, bÖ ®ì | M¸ng rãt, m¸ng chøa, phÔu | Vá bao che | Khung dµn thÐp | Cöa thÐp, cæng thÐp |
|  | S¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu thÐp kh¸c |  |  |  |  |  |  |  |
| AI.522 |  | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | 250 | 850 | 830 | 130 | 765 |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 800 | 200 | 220 | 900 | 265 |
|  |  | §¸ mµi | Viªn | 0,28 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,43 |
|  |  | «xy | chai | 1,75 | 2,58 | 2,75 | 1,65 | 2,20 |
|  |  | §Êt ®Ìn | kg | 9,62 | 14,02 | 15,12 | 9,07 | 12,10 |
|  |  | Que hµn | kg | 18,75 | 16,65 | 17,32 | 20,57 | 21,53 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 26,15 | 22,40 | 19,10 | 21,52 | 23,50 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23kw | ca | 4,16 | 3,70 | 3,85 | 4,57 | 4,78 |
|  |  | M¸y mµi 2,7kw | ca | 1,06 | 1,55 | 1,68 | 1,70 | 1,75 |
|  |  | M¸y khoan 2,5kw | ca | 1,06 | 1,55 | 1,68 | 1,00 | 1,34 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |

AI.53000 s¶n xuÊt mÆt bÝch

AI.53100 s¶n xuÊt mÆt bÝch ®Æc

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Khèi l­îng mét c¸i (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤10 | ≤20 | ≤50 | ≤80 | ≤100 | >100 |
| AI.531 | S¶n xuÊt mÆt bÝch ®Æc | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | 1240 | 1220 | 1210 | 1200 | 1190 | 1180 |
|  |  | «xy | chai | 3,72 | 3,58 | 3,50 | 3,43 | 3,37 | 3,30 |
|  |  | §Êt ®Ìn | kg | 16,76 | 16,09 | 15,77 | 15,46 | 15,15 | 14,48 |
|  |  | §¸ mµi | viªn | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 36,4 | 35,1 | 32,45 | 30,80 | 27,00 | 24,30 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y mµi 2,7kw | ca | 3,55 | 3,41 | 3,34 | 3,27 | 3,21 | 3,14 |
|  |  | M¸y khoan 4,5kw | ca | 3,55 | 3,41 | 3,34 | 3,27 | 3,21 | 3,14 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 |

AI.53200 s¶n xuÊt mÆt bÝch rçng

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Khèi l­îng mét c¸i (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <=10 | <=20 | <=50 | <=80 | <=100 | >100 |
| AI.532 | S¶n xuÊt mÆt bÝch rçng | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ThÐp tÊm | tÊn | 1550 | 1510 | 1500 | 1490 | 1480 | 1470 |
|  |  | «xy | chai | 5,52 | 5,20 | 5,09 | 4,99 | 4,89 | 4,79 |
|  |  | §Êt ®Ìn | kg | 24,84 | 23,38 | 22,91 | 22,45 | 22,00 | 21,56 |
|  |  | §¸ mµi | viªn | 1,30 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 1,13 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 48,1 | 44,85 | 40,20 | 38,0 | 35,0 | 32,0 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y mµi 2,7kw | ca | 4,95 | 4,66 | 4,57 | 4,47 | 4,38 | 4,30 |
|  |  | M¸y khoan 4,5kw | ca | 4,95 | 4,66 | 4,57 | 4,47 | 4,38 | 4,30 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 |

AI.60000  L¾p dùng cÊu kiÖn thÐp

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, cÈu l¾p, ®Æt cÊu kiÖn ®óng vÞ trÝ, cè ®Þnh cÊu kiÖn vµ hoµn chØnh theo yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu , cÊu kiÖn trong ph¹m vi 30m.

AI.61110 l¾p dùng cét thÐp

AI.61120 l¾p dùng v× kÌo thÐp

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Cét thÐp c¸c lo¹i | V× kÌo khÈu ®é (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (18 | >18 |
| AI.611 AI.611 | L¾p cét thÐp L¾p v× kÌo thÐp | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | Bu l«ng M20x80 | c¸i | 12,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | §inh t¸n ( 22 | c¸i | 20,0 | 10,0 | 8,0 |
|  |  | Que hµn | kg | 6,0 | 7,0 | 8,2 |
|  |  | D©y thÐp D6-D8 | kg | 0,24 | 0,5 | 0,24 |
|  |  | S¾t h×nh | kg | 1,0 | 1,0 | 1,49 |
|  |  | Gç chÌn | m3 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 9,712 | 5,20 | 6,00 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | CÇn cÈu 16T | ca | 0,32 | 0,3 | - |
|  |  | CÇn cÈu 30T | ca | - | - | 0,25 |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 1,20 | 1,40 | 1,64 |
|  |  | M¸y khoan 4,5KW | ca | 0,90 | 0,50 | 0,40 |
|  |  | M¸y nÐn khÝ 6m3/ph | ca | 0,25 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 22 |

AI.61130 l¾p dùng xµ gå thÐp

AI.61140 l¾p dùng gi»ng thÐp

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Xµ gå | Gi»ng thÐp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | §inh t¸n | Bu l«ng |
| AI.611 AI.611 | L¾p dùng xµ gå thÐp L¾p dùng gi»ng thÐp | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | Bu l«ng M20x80 | c¸i | 48,0 | 54,0 | 160 |
|  |  | §inh t¸n (20 | c¸i | - | 108,0 | - |
|  |  | Que hµn | kg | 6,0 | - | 9,0 |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 2,73 | 21,58 | 2,39 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | CÇn cÈu 10T | ca | 0,338 | 0,5 | 0,338 |
|  |  | M¸y khoan 4,5KW | ca | - | 5,4 | - |
|  |  | M¸y nÐn khÝ 6m3/ph | ca | - | 1,35 | - |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 2,0 | - | 3,0 |
|  |  |  |  | 31 | 41 | 42 |

AI.61150 l¾p dùng dÇm t­êng, dÇm cét, dÇm cÇu trôc

AI.61160 l¾p dùng dÇm cÇu trôc

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | DÇm t­êng, dÇm cét dÇm cÇu trôc ®¬n | DÇm cÇu trôc (kÓ c¶ tÊm h·m, dµn h·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.611 AI.611 | DÇm t­êng cét, dÇm cÇu trôc ®¬n DÇm cÇu trôc | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | Bu l«ng M20x80 | c¸i | 68,0 | 27,0 |
|  |  | Que hµn | kg | 7,0 | - |
|  |  | ThÐp trßn | kg | 1,16 | - |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 0,15 | - |
|  |  | §inh t¸n (22 | c¸i | - | 27,0 |
|  |  | Gç chÌn | m3 | - | 0,03 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5 | 5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 6,153 | 6,59 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | CÇn cÈu 10T | ca | 0,412 | 0,275 |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 1,3 | - |
|  |  | M¸y khoan 4,5KW | ca | - | 1,25 |
|  |  | M¸y nÐn khÝ 6m3/ph | ca | - | 0,338 |
|  |  |  |  | 51 | 61 |

AI.61170 l¾p sµn thao t¸c

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | L¾p sµn thao t¸c |
| --- | --- | --- | --- |
| AI.611 | VËt liÖu |  |  |
|  | Bu l«ng M20x80 | c¸i | 12,0 |
|  | Que hµn | kg | 12,0 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 5 |
|  | Nh©n c«ng 3,0/7 | c«ng | 13,63 |
|  | M¸y thi c«ng |  |  |
|  | CÇn cÈu 10T | ca | 0,42 |
|  | M¸y hµn 23KW | ca | 3,0 |
|  |  |  | 71 |

AI.62100 l¾p dùng dÇm cÇu thÐp c¸c lo¹i

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn cÊu kiÖn ®Õn vÞ trÝ mè trô, cÈu, l¾p ®Æt cÊu kiÖn  ®óng vÞ trÝ , cè ®Þnh vµ hoµn chØnh theo yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Trªn c¹n | D­íi n­íc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.621 | L¾p dùng dÇm cÇu thÐp c¸c lo¹i | VËt liÖu Tµ vÑt gç Bul«ng+ lãi VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 M¸y thi c«ng CÇn cÈu 16T CÇn cÈu 25T Phao thÐp 200T Xµ lan 400T Can« 150CV Têi ®iÖn 5T Gi¸ long m«n M¸y kh¸c | c¸i c¸i % c«ng ca ca ca ca ca ca ca % | 0,17 17,50 5 16,6 0,10 0,23 - - - 1,35 0,37 5 | 0,17 17,85 5 20,9 0,14 0,28 0,27 0,27 0,05 1,08 0,27 5 |
|  | 11 | 21 |

AI.62200 l¾p dùng kÕt cÊu thÐp d¹ng  eiffel, bailey, Uykm

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.622 | L¾p dùng kÕt cÊu thÐp d¹ng Eiffel, Bailey, UyKm | VËt liÖu §inh c¸c lo¹i C©y chèng VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng CÇn cÈu 25T | kg m % c«ng ca | 2,524 4,5 10 7,50 0,08 |
|  | 11 |

AI.63100 L¾p dùng c¸c lo¹i cöa s¾t, cöa khung s¾t, khung nh«m

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, c¨n chØnh, lÊy dÊu, cè ®Þnh, chÌn tr¸t theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Cöa s¾t xÕp, cöa cuèn | Cöa khung s¾t, khung nh«m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.631 | L¾p dùng c¸c lo¹i cöa s¾t, cöa khung s¾t , khung nh«m | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | Xi m¨ng | kg | 1,2 | 1,2 |
|  |  | BËt s¾t d= 10mm | c¸i | - | 2 |
|  |  | BËt s¾t 20x4x250 | c¸i | 2 | - |
|  |  | Que hµn | kg | 0,2 | - |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,47 | 0,3 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 0,10 | - |
|  |  |  |  | 11 | 21 |

AI.63200 L¾p dùng lan can s¾t, hoa s¾t cöa, v¸ch kÝnh khung nh«m

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, c¨n chØnh, lÊy dÊu, cè ®Þnh, chÌn tr¸t theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Lan can s¾t | Hoa s¾t cöa | V¸ch kÝnh khung nh«m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | MÆt tiÒn | Trong nhµ |
| AI.632 | L¾p dùng lan can s¾t, hoa s¾t cöa, v¸ch kÝnh khung nh«m | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | V÷a | m3 | 0,0025 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | BËt s¾t d= 10mm | c¸i | - | 2 | - | - |
|  |  | Que hµn | kg | 0,2 | - | - | - |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 0,10 | - | - | - |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 | 32 |

AI.63300 L¾p dùng kÕt cÊu thÐp hÖ khung dµn, sµn ®¹o, gi¸ long m«n

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Trªn c¹n | D­íi n­íc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.633 | L¾p dùng,th¸o dì kÕt cÊu thÐp hÖ khung dµn, sµn ®¹o | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 0,45 | 0,65 |
|  |  | Bu l«ng M20 | c¸i | 12 | 12 |
|  |  | Que hµn | kg | 12 | 18 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5 | 5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4/7 | c«ng | 9,5 | 11,5 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | CÇn cÈu 16T | ca | 0,27 | 0,083 |
|  |  | CÇn cÈu 25T | ca | - | 0,12 |
|  |  | M¸y hµn 23KW | ca | 3,00 | 4,15 |
|  |  | Sµ lan 200T | ca | - | 0,12 |
|  |  | Sµ lan 400T | ca | - | 0,12 |
|  |  | Ca n« 150CV | ca | - | 0,06 |
|  |  |  |  | 11 | 21 |

Ghi chó:

Th¸o dì khung, dµn, sµn ®¹o, gi¸ long m«n hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng tÝnh b»ng 60% ®Þnh møc l¾p dùng.

AI.64100 L¾p ®Æt èng thÐp luån c¸p dù øng lùc

§¬n vÞ tÝnh: 1m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §­êng kÝnh èng luån c¸p (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ( 80 | ( 100 | ( 150 |
| AI.641 | L¾p ®Æt èng thÐp luån c¸p dù øng lùc | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | èng thÐp luån c¸p | m | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  |  | èng nèi | m | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | ThÐp l­íi ®Þnh vÞ (6 | kg | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | ThÐp buéc | kg | 0,012 | 0,015 | 0,022 |
|  |  | L­ìi c­a c¾t | c¸i | 0,02 | 0,025 | 0,031 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 0,19 | 0,21 | 0,26 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y c­a èng | ca | 0,025 | 0,03 | 0,036 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 |

AI.64200 L¾p ®Æt cÊu kiÖn thÐp ®Æt s½n trong bª t«ng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ vËn chuyÓn cÊu kiÖn ®· gia c«ng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 500m; l¾p ®Æt cÊu kiÖn vµo vÞ trÝ, c©n chØnh, ®Þnh vÞ cÊu kiÖn ®óng theo yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Khèi l­îng mét cÊu kiÖn (kg/cÊu kiÖn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤10 | ≤20 | ≤50 | ≤100 | >100 |
| AI.642 | L¾p ®Æt cÊu kiÖn thÐp ®Æt s½n trong bª t«ng | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Que hµn | kg | 3,87 | 3,49 | 3,14 | 2,90 | 2,30 |
|  |  | ThÐp trßn | kg | 17,50 | 14,87 | 14,00 | 13,10 | 10,50 |
|  |  | D©y thÐp 4 ly | kg | 14,70 | 12,49 | 8,80 | 7,35 | 6,62 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Nh©n c«ng 4/7 | c«ng | 16,7 | 14,2 | 12,5 | 9,20 | 8,30 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23kw | ca | 1,54 | 1,39 | 1,25 | 1,10 | 0,92 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |

AI.65100 L¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu thÐp d¹ng b×nh, bÓ, thïng, phÔu, èng thÐp, c«n, cót, tª, thËp

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ ®o, ®¸nh dÊu söa khuyÕt tËt, g¸ l¾p, c©n chØnh, hµn ®Ýnh, hµn chÞu lùc, hoµn thiÖn c«ng t¸c l¾p ®Æt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | KÕt cÊu thÐp d¹ng h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt | KÕt cÊu thÐp d¹ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thµnh bÓ | N¾p bÎ | §¸y bÓ | H×nh trô, h×nh èng | H×nh phÔu | H×nh c«n, cót, tª, thËp |
| AI.651 | L¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu thÐp d¹ng b×nh, bÓ, thïng, phÔu, èng thÐp, c«n, cót, tª, thËp | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Que hµn | kg | 12,25 | 11,27 | 14,32 | 15,50 | 17,40 | 20,50 |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 9,40 | 8,65 | 7,54 | 11,50 | 14,50 | 15,70 |
|  |  | §¸ mµi | viªn | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 |
|  |  | Gç v¸n | m3 | 0,010 | 0,015 | 0,015 | 0,017 | 0,020 | 0,025 |
|  |  | DÇu b«i | kg | 4,50 | 4,15 | 4,15 | 3,15 | 4,20 | 4,50 |
|  |  | Mì c¸c lo¹i | kg | 3,50 | 3,32 | 3,25 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 15,54 | 14,76 | 13,40 | 17,50 | 19,50 | 22,50 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23kw | ca | 2,32 | 2,22 | 3,20 | 4,42 | 4,97 | 5,70 |
|  |  | Pal¨ng xÝch 5tÊn | ca | 2,70 | 2,57 | 2,35 | 2,95 | 3,00 | 3,50 |
|  |  | Têi ®iÖn 5tÊn | ca | 2,70 | 2,57 | 2,35 | 2,95 | 3,00 | 3,50 |
|  |  | M¸y mµI 2,7kw | ca | 2,70 | 2,57 | 2,35 | 2,95 | 3,00 | 3,50 |
|  |  | CÇn cÈu 30tÊn | ca | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,040 | 0,040 | 0,05 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 |

AI.65200 l¾p ®Æt c¸c lo¹i bÝch ®Æc vµ bÝch rçng

(§Þnh møc ch­a tÝnh bul«ng, khi l¾p sÏ tÝnh theo sè bul«ng trùc tiÕp l¾p)

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | BÝch ®Æc | BÝch rçng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤50kg/c¸i | >50kg/c¸i | ≤50kg/c¸i | >50kg/c¸i |
| AI.652 | L¾p c¸c lo¹i mÆt bÝch ®Æc | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | Que hµn | kg | 16,59 | 13,65 | 23,70 | 19,50 |
|  |  | Gç | m3 | 0,020 | 0,045 | 0,035 | 0,030 |
|  |  | §¸ mµi | viªn | 0,45 | 0,25 | 0,65 | 0,55 |
|  |  | DÇu b«i | kg | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 3,50 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AI.652 | L¾p c¸c lo¹i mÆt bÝch rçng | Nh©n c«ng 4/7 | c«ng | 18,40 | 16,50 | 24,50 | 22,60 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23kw | ca | 3,70 | 3,03 | 5,26 | 4,33 |
|  |  | Pal¨ng xÝch 5T | ca | 6,06 | 4,98 | 6,77 | 5,52 |
|  |  | Mµy mµi 2,7kw | ca | 2,5 | 1,9 | 3,0 | 3,5 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

AI.65300  L¾p dùng dµn kh«ng gian

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, tæ hîp thanh dµn thµnh côm dµn, cÈu l¾p, ®Æt cÊu kiÖn ®óng vÞ trÝ, cè ®Þnh cÊu kiÖn vµ l¾p dùng hoµn chØnh theo yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn cÊu kiÖn trong ph¹m vi 50m.

(HÖ dµn gi¸o phôc vô l¾p ®Æt dµn kh«ng gian (nÕu cã) ch­a tÝnh trong ®Þnh møc)

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu cao ®Ønh dµn ( 10m | ChiÒu cao ®Ønh dµn > 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dµn nót cÇu | Dµn nót hµn | Dµn nót cÇu | Dµn nót hµn |
| AI.653 | L¾p dùng dµn kh«ng gian | VËt liÖu: ThÐp h×nh Bul«ng c­êng ®é cao M16-M50 Que hµn Gç (nhãm 4) VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4/7 M¸y thi c«ng: CÇn cÈu 16 T CÇn cÈu 25 T M¸y hµn 23KW M¸y kh¸c | kg kg kg m3 % c«ng ca ca % | 1,30 8,7 8,2 0,032 10 15,20 0,22 - 1,9 1 | 1,70 8,7 16,4 0,032 10 15,47 0,23 - 3,7 1 | 1,60 8,7 8,4 0,035 10 17,9 - 0,26 2,0 1 | 2,10 8,7 17,5 0,035 10 18,2 - 0,28 3,9 1 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

AI.65400 L¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp kh¸c

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Khung ®ì, gi¸ ®ì, bÖ ®ì | M¸ng rãt, m¸ng chøa, phÔu | Vá bao che |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.654 | L¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp kh¸c | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | Que hµn | kg | 9,50 | 11,35 | 8,75 |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | 12,50 | 8,50 | 8,50 |
|  |  | §¸ mµi | viªn | 0,35 | 0,45 | 0,37 |
|  |  | Gç v¸n | m3 | 0,019 | 0,025 | 0,020 |
|  |  | DÇu b«i | kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  |  | Mì c¸c lo¹i | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 17,50 | 15,32 | 14,40 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23kw | ca | 2,77 | 2,95 | 2,18 |
|  |  | Pal¨ng xÝch 5tÊn | ca | 1,38 | 0,95 | 0,97 |
|  |  | Têi ®iÖn 5tÊn | ca | 1,38 | 0,95 | 0,97 |
|  |  | M¸y mµi 2,7kw | ca | 1,38 | 0,95 | 0,97 |
|  |  | CÇn cÈu 25tÊn | ca | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 |

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n Vþ | HÖ khung, dÇm thÐp | Cöa thÐp, cæng thÐp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.654 | L¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp kh¸c | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | Que hµn | kg | 13,50 | 7,50 |
|  |  | ThÐp tÊm | kg | 14,50 | 11,50 |
|  |  | §¸ mµi | viªn | 0,30 | 0,55 |
|  |  | Gç v¸n | m3 | 0,017 | 0,015 |
|  |  | DÇu b«i | kg | 3,5 | 3,5 |
|  |  | Mì c¸c lo¹i | kg | 3,0 | 3,0 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 2 | 2 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 12,51 | 9,15 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23kw | ca | 3,10 | 1,70 |
|  |  | Pal¨ng xÝch 5tÊn | ca | 1,55 | 0,85 |
|  |  | Têi ®iÖn 5tÊn | ca | 1,55 | 0,85 |
|  |  | M¸y mµi 2,7kw | ca | 1,55 | 0,85 |
|  |  | CÇn cÈu 25tÊn | ca | 0,10 | 0,15 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 41 | 51 |

AI.66000 L¾p ®Æt cöa van

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. §o ®¹c, kiÓm tra tim mèc, chèng gi»ng sµn thao t¸c. L¾p ®Æt cöa van vµo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt

AI.66100 L¾p ®Æt cöa van ph¼ng

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §é cao ®ãng më |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 5m | ≤10m | >10m |
| AI.661 | L¾p ®Æt cöa van ph¼ng | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 26,0 | 32,0 | 37,0 |
|  |  | Que hµn | Kg | 2,6 | 3,2 | 3,6 |
|  |  | ¤xy | chai | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | §Êt ®Ìn | Kg | 0,4 | 0,63 | 0,63 |
|  |  | Gç v¸n | m3 | 0,01 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 15,54 | 14,76 | 13,40 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23kw | ca | 0,74 | 0,91 | 1,02 |
|  |  | CÇn cÈu 50TÊn | ca | 0,30 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | (HoÆc t­¬ng tù) |  |  |  |  |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 |

AI.66200 L¾p ®Æt cöa van  h×nh cung

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §é cao ®ãng më |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 5m | ≤10m | >10m |
| AI.662 | L¾p ®Æt cöa van ph¼ng | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 29,0 | 36,0 | 41,0 |
|  |  | Que hµn | Kg | 6,0 | 7,2 | 7,8 |
|  |  | ¤xy | chai | 0,17 | 0,2 | 0,23 |
|  |  | §Êt ®Ìn | Kg | 0,8 | 1,0 | 1,16 |
|  |  | Gç v¸n | m3 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 28,0 | 24,5 | 21,5 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23kw | ca | 1,17 | 2,05 | 2,22 |
|  |  | CÇn cÈu 50TÊn | ca | 0,65 | 0,97 | 0,97 |
|  |  | (HoÆc t­¬ng tù) |  |  |  |  |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 |