THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Căn cứ để lập Định mức dự toán: Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).

1. Nội dung định mức dự toán

Định mức dự toán bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu quy định trong tập định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

- Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân quy định trong tập định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.

- Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

- Kết cấu định mức dự toán

- Định mức dự toán được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất bao gồm 11 chương.

Chương I       : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Chương II      : Công tác đào, đắp đất, đá, cát

Chương III     : Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi

Chương IV    : Công tác làm đường

Chương V     : Công tác xây gạch đá

Chương VI    : Công tác bê tông tại chỗ

Chương VII  : Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Chương VIII  : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

Chương IX    : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép

Chương X      : Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác

Chương XI    : Các công tác khác

- Mỗi loại định mức được trình bầy tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.

- Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng theo quy định của Nhà nước về đơn vị tính.

+ Mức hao phí vật liệu khác như vật liệu làm dàn giáo xây, vật liệu phụ khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây dựng.

+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

- Quy định áp dụng

- Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng, làm cơ sở để lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Ngoài thuyết minh và quy định áp dụng nói ở trên, trong mỗi chương công tác của Định mức dự toán đều có phần thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt (0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤4m; ≤16m; ≤50m và từ cốt (0.00 đến cốt >50m. Các loại công tác xây dựng trong định mức không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v… nhưng khi thi công ở độ cao ≤ 16m; ≤ 50m và >50m được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, cấp đất, đá quy định trong các bảng dưới đây áp dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong tập định mức này.

BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG

(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)

| Loại rừng | Nội dung |
| --- | --- |
| I | Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm. |
| II | - Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm. - Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước. - Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo. |
| III | - Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 dến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm. - Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo - Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... Trên địa hình lầy, thụt, nước nổi |
| IV | - Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 dến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm. - Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi |

Ghi chú:

- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.

- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn (là cây có đường kính từ 10-20cm).

BẢNG PHÂN LOẠI BÙN

(Dùng cho công tác đào bùn)

| Loại bùn | Đặc điểm và công cụ thi công |
| --- | --- |
| 1. Bùn đặc | Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài |
| 2. Bùn lỏng | Dùng xô và gầu để múc |
| 3. Bùn rác | Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát |
| 4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến | Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến |

BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ

(Dùng cho công tác đào phá đá)

| Cấp đá | Cường độ chịu nén |
| --- | --- |
| 1. Đá cấp 1 | Đá rấtcứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2 |
| 2.Đá cấp 2 | Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2 |
| 3. Đá cấp 3 | Đá cứng trung bình, cường độ chịu nén >600kg/cm2 |
| 4. Đá cấp 4 | Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén ( 600kg/cm2 |

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)

| Cấp đất | NhóM đất | Tên đất | Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | - Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ. - Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt. | Dùng xẻng xúc dễ dàng |
| I | 2 | - Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát. - Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo. - Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ. - Đất phù sa, cát bồi , đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác , sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150 kg trong 1m3. | Dùng xẻng cải tiến ấn nặng tay xúc được |
|  | 3 | - Đất sét pha cát. - Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm. - Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc dễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150 đến 300 kg trong 1m3. - Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên. | Dùng xẻng cải tiến đạp bình thường đã ngập xẻng |
| II | 4 | - Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính. - Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn. - Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ. - Đất sét nặng kết cấu chặt. - Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành. - Đất màu mềm. | Dùng mai xắn được |
|  |  | - Đất sét pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu xám của vôi). |  |

|  | 5 | - Đất mặt sườn đồi có ít sỏi. - Đất đỏ ở đồi núi. - Đất sét pha sỏi non. - Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3. - Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3. | Dùng cuốc bàn cuốc được |
| --- | --- | --- | --- |
| III | 6 | - Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ. - Đất chua, đất kiềm thổ cứng. - Đất mặt đê, mặt đường cũ. - Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy. - Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây >10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3. - Đá vôi phong hoá già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ. | Dùng cuốc bàn cuốc chối tay, phải dùng cuốc chim to lưỡi để đào |
|  | 7 | - Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích. - Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ. - Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thế tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m3. | Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng đến 2,5kg |
| IV | 8 | - Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích. - Đất mặt đường nhựa hỏng. - Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường). - Đất lẫn đá bọt. | Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng trên 2,5kg hoặc dùng xà beng đào được |
|  | 9 | Đất lẫn đá tảng, đá trái>30% thể tích , cuội sỏi giao kết bởi đất sét. - Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm). - Đất sỏi đỏ rắn chắc. | Dùng xà beng choòng búa mới đào được |

B¶ng ph©n cÊp ®Êt

(Dïng cho c«ng t¸c ®µo, vËn chuyÓn vµ ®¾p ®Êt b»ng m¸y)

| CÊp ®Êt | Tªn c¸c lo¹i ®Êt | C«ng cô tiªu chuÈn x¸c ®Þnh |
| --- | --- | --- |
| I | §Êt c¸t, ®Êt phï sa c¸t båi, ®Êt mÇu, ®Êt ®en, ®Êt mïn, ®Êt c¸t, c¸t pha sÐt, ®Êt sÐt, ®Êt hoµng thæ, ®Êt bïn. C¸c lo¹i ®Êt trªn cã lÉn sái s¹n, m¶nh sµnh, g¹ch vì, ®¸ d¨m , m¶nh chai tõ 20% trë l¹i, kh«ng cã rÔ c©y to, cã ®é Èm tù nhiªn d¹ng nguyªn thæ hoÆc t¬i xèp, hoÆc tõ n¬i kh¸c ®em ®Õn ®æ ®· bÞ nÐn chÆt tù nhiªn. C¸t ®en, c¸t vµng cã ®é Èm tù nhiªn, sái, ®¸ d¨m, ®¸ vôn ®æ thµnh ®èng. |  |
| II | Gåm c¸c lo¹i ®Êt cÊp I cã lÉn sái s¹n, m¶nh sµnh, g¹ch vì, ®¸ d¨m, m¶nh chai tõ 20% trë lªn. Kh«ng lÉn rÔ c©y to, cã ®é Èm tù nhiªn hay kh«. §Êt ¸ sÐt, cao lanh, ®Êt sÐt tr¾ng, sÐt vµng, cã lÉn sái s¹n, m¶nh sµnh, m¶nh chai, g¹ch vì kh«ng qu¸ 20% ë d¹ng nguyªn thæ hoÆc n¬i kh¸c ®æ ®Õn ®· bÞ nÐn tù nhiªn cã ®é Èm tù nhiªn hoÆc kh« r¾n. | Dïng xÎng, mai hoÆc cuèc bµn x¾n ®­îc miÕng máng |
| III | §Êt ¸ sÐt, cao lanh, sÐt tr¾ng, sÐt vµng, sÐt ®á, ®Êt ®åi nói lÉn sái s¹n, m¶nh sµnh, m¶nh chai, g¹ch vì tõ 20% trë lªn cã lÉn rÔ c©y. C¸c lo¹i ®Êt trªn cã tr¹ng th¸i nguyªn thæ cã ®é Èm tù nhiªn hoÆc kh« cøng hoÆc ®em ®æ ë n¬i kh¸c ®Õn cã ®Çm nÐn. | Dïng cuèc chim míi cuèc ®­îc |
| IV | C¸c lo¹i ®Êt trong ®Êt cÊp III cã lÉn ®¸ hßn, ®¸ t¶ng. §¸ ong, ®¸ phong ho¸, ®¸ v«i phong ho¸ cã cuéi sái dÝnh kÕt bëi ®¸ v«i, xÝt non, ®¸ quÆng c¸c lo¹i ®· næ m×n vì nhá, sÐt kÕt kh« r¾n ch¾c thµnh vØa |  |

b¶ng ph©n cÊp ®Êt

(Dïng cho c«ng t¸c ®ãng cäc)

| cÊp ®Êt | tªn c¸c lo¹i ®Êt |
| --- | --- |
| I | C¸t pha lÉn 3(10% sÐt ë tr¹ng th¸i dÎo, sÐt vµ ¸ sÐt mÒm, than, bïn, ®Êt lÉn thùc vËt, ®Êt ®¾p tõ n¬i kh¸c chuyÓn ®Õn. |
| II | C¸t ®· ®­îc ®Çm chÆt, sái, ®Êt sÐt cøng, c¸t kh«, c¸t b·o hoµ n­íc. §Êt cÊp I cã chøa 10(30% sái, ®¸. |

b¶ng ph©n cÊp ®¸ cho c«ng t¸c khoan cäc nhåi

| CÊp ®Êt ®¸ | Nhãm ®Êt ®¸ | Tªn c¸c lo¹i ®¸ |
| --- | --- | --- |
| IV | 4 | - §¸ phiÕn sÐt, phiÕn than, phiÕn Xeritxit - C¸t kÕt, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bÞ phong ho¸ m¹nh tíi møc võa. §¸ Macn¬ chÆt, than ®¸ cã ®é cøng trung b×nh. Tup, bét kÕt bÞ phong ho¸ võa. - Cã thÓ bÎ nân ®¸ b»ng tay thµnh tõng m¶nh. - T¹o ®­îc vÕt lâm trªn bÒ mÆt ®¸ s©u tíi 5mm b»ng mòi nhän cña bóa ®Þa chÊt. |
|  | 5 | - §¸ phiÕn sÐt Clorit, Phylit, c¸t kÕt víi xi m¨ng lµ v«i, oxit s¾t, ®¸ v«i vµ §olomit kh«ng thuÇn. - Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong ho¸ võa. Tup nói löa bÞ Kericit ho¸. - MÉu nân khoan gät, bÎ khã, r¹ch ®­îc dÔ dµng b»ng dao, t¹o ®­îc ®iÓm lâm s©u b»ng 1 nh¸t bóa ®Þa chÊt ®Ëp m¹nh. |
| III | 6 | - §¸ phiÕn Clorit th¹ch anh, ®¸ phiÕn Xericit th¹ch anh. SÐt kÕt bÞ silic ho¸ yÕu. Anhydrric chÆt xÝt lÉn vËt liÖu Tup. - Cuéi kÕt hîp víi xi m¨ng g¾n kÕt lµ v«i. §¸ v«i vµ §«l«mit chÆt xÝt. §¸ Skan¬. §unit phong ho¸ nhÑ ®Õn t­¬i. - MÉu nân cã thÓ gät hoÆc c¹o ®­îc b»ng dao con. §Çu nhän bóa ®Þa chÊt t¹o ®­îc vÕt lâm t­¬ng ®èi s©u. |
|  | 7 | - SÐt kÕt silic ho¸, ®¸ phiÕn gi¶ sõng, ®¸ gi¶ sõng Clorit. C¸c lo¹i ®¸ Pocphiarit, §iabaz¬, Tup bÞ phong ho¸ nhÑ - Cuéi kÕt chøa trªn 50% cuéi cã thµnh phÇn lµ ®¸ Macna, xi m¨ng g¾n kÕt lµ Silic vµ sÐt. - Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ trÇm tÝch víi xi m¨ng g¾n kÕt lµ silic §iorit vµ Gabro h¹t th«. - MÉu nân cã thÓ bÞ r¹ch nh­ng kh«ng thÓ gät hoÆc c¹o ®­îc b»ng dao con. §Çu nhän cña bóa ®Þa chÊt cã thÓ t¹o ®­îc vÕt lâm n«ng. |
| II | 8 | - C¸t kÕt th¹ch anh. §¸ phiÕn Silic. C¸c lo¹i ®¸ Skan¬ th¹ch anh G¬nat tinh thÓ lín. §¸ Granit h¹t th« - Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ Macna, ®¸ Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tu«cmalin th¹ch anh bÞ phong ho¸ nhÑ. - ChØ cÇn mét nh¸t bóa ®Ëp m¹nh mÉu ®¸ ®· bÞ vì. §Çu nhän cña bóa ®Þa chÊt ®Ëp m¹nh chØ lµm x©y x¸t mÆt ngoµi cña mÉu nân. |
|  | 9 | - Syenit, Granit h¹t th«- nhá. §¸ v«i hµm l­îng silic cao. Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ Macna. §¸ Bazan. C¸c lo¹i ®¸ Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia th¹ch anh, Pecmatit, Skan¬ tinh thÓ nhá, c¸c Tup silic, Barit chÆt xÝt. - Bóa ®Ëp m¹nh mét vµi lÇn mÉu nân míi bÞ vì. - §Çu nhän bóa ®Þa chÊt ®Ëp nhiÒu lÇn t¹i 1 ®iÓm t¹o ®­îc vÕt lâm n«ng trªn mÆt ®¸. |
| I | 10 | -§¸ Skan¬ gr¬nat. C¸c ®¸ Granit h¹t nhá, ®¸ Sran¬diorit, Liparit. §¸ Skan¬ silic, m¹ch th¹ch anh. Cuéi kÕt nói löa cã thµnh phÇn Macna. C¸t kÕt th¹ch anh r¾n ch¾c, ®¸ sõng. - Bóa ®Ëp m¹nh nhiÒu lÇn mÉu nân míi bÞ vì. |
| §¸ ®Æc biÖt | 11 | - §¸ Qu¨czit, ®¸ sõng cøng ch¾c, chøa Ýt s¾t. §¸ Anbiophia h¹t mÞn bÞ sõng ho¸. §¸ ngäc (ngäc bÝch...), c¸c lo¹i quÆng chøa s¾t. - Bóa ®Ëp m¹nh mét nh¸t chØ lµm søt mÉu ®¸. |
|  | 12 | - §¸ Qu¾czit c¸c lo¹i. - §¸ C«ranh®«ng. - Bóa ®Ëp m¹nh nhiÒu lÇn míi lµm søt ®­îc mÉu ®¸ |

Ghi chó: Khoan t¹o lç cäc nhåi vµo ®¸ ®Æc biÖt nhãm 11,12 ¸p dông ®Þnh møc khoan cäc nhåi  ®¸ cÊp I nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc khoan t­¬ng øng.